上海春照实业有限公司  中国清洁行业领导者...

威德尔WD-50AD交直流两用吸尘器

| 技术参数 单位 数值 |
| --- |
| 功率 | W | 2400/2000 |
| 电压 | V | 220/60 |
| 风量 电瓶容量 真空度 | m3/h AH mbar | 378/385 60 195/260 |
| 过滤网面积 | cm2 | 8520 |
| 噪音等级 | dB | 65 |
| 集尘箱容积 | L | 50 |
| 过滤网的类型 | 类别 | 聚酯过滤器 |
| 吸尘口直径 | (mm | 40 |
| 过滤能效 | um | 0.3 |
| 机器重量 | kg | 90 |
| 机器尺寸 | mm | 800×500×1130 |

附件 40 Ø mm

Ø 40口径加强抗静电尼龙软管2.5米带接头

Ø 40口径不锈钢延伸管

Ø 40口径吸尘刷

Ø 40口径吸水刷

Ø 40口径尖吸嘴

Ø 40口径圆毛刷

威德尔交直流两用吸尘器特点...

WD-50AD配置说明：

1.多折式高效过滤器，可过滤 0.3μm 超细粉尘，可水洗、（配有反吹功能）。

2.下卸式 50 升不锈钢集尘桶，方便快速清理垃圾。

3.配有旋风分离器，可实现长时间工作过滤器不堵塞。

4.交直流两种工作模式，可有效延长工作的时间。

5.直流工作时间长达 2.5 小时、充电时长 6 小时。

6.可轻松吸取一元，黄豆、花生、小石子等。

7.适应行业：大型工厂学校、车间、广场、郊外、冶金、煤矿、电子厂、地下车库、没有交流电的地方等。

# Text boxes

采用电机：

此款机器使用意式马达，可以长时间工作，电机单独启动，可以有限延长使用时间，工作效率高。

电源开关：

左测开关控制交流电机（2400W）、

右测开关控制直流电机（2000W）

高效滤芯：

硝酸高纤维材质滤芯，可过滤0.2um以下粒子。