SCI-1分子筛松装振实堆积密度仪

采用振动加料方式，减少粉末和颗粒因重力及相互摩擦之内聚特性造成粉末流动阻力，促使粉末和颗粒能自然、均匀填充；更加表现产品实际物理特性状况；SCI-1型为SCI-2之升级型号，增加微电脑控制系统能自动计算松装密度、堆积密度和振实密度值，并配备打印机自动打印出测试结果，减少人为因素带来的计算、记录误差及对原始测试数据之保留。

本仪器依据GB/T6286-1986 分子筛堆积密度测定方法要求设计，

适用于粒状分子筛松装密度、堆积密度和振实密度的测定,也适用于具有类似特性之其他粉末和颗粒测量与国际测试方法相通。
具体参数：
1. 振实密度测试时：振幅1～14mm可调节.
2. 振实密度测试时；频率0-300次/min任意设定.
3. 量筒规格：100ML/300ML各一个.
4. 振动频率：0-99999任意输入.
5. 加料速度：3-5ml/S.
6. 加料槽规格：85*45*20mm.
7. 测定容器材质：不锈钢.
8. 电源：220V/50HZ.