咨询服务：

您可以致电本公司服务热线或登录本公司网站了解本公司产品使 用、维护等信息。我们将提供您需要的帮助。

上门服务：

您可以与我公司或任一服务中心联系，我公司服务人员将提供优质 快捷的上门服务。

限时服务：

我司服务人员在接到需要服务的电话信息后，24 小时上门服务，特 殊情况下不超过 72 小时。

培训服务：

我司服务人员可根据您的需要上门进行产品使用和维护保养方面的 专业培训。

回访服务：

我司服务人员将定期和不定期地对使用我公司产品的单位进行电话 或上门回访服务，也可根据您的需要上门巡回服务。

邮寄服务：

若产品出现故障，您可把故障产品邮寄至本公司服务部。我们在收 到后 24 小时内修复寄还。

依客思BAD85轻便式多功能强光灯

使用说明书

依客思BAD85轻便式多功能强光灯

适用场所:

- 适用于货场装卸、巡查检修、事故抢修等各种室内外场 所作移动照明。 适用于隧道、地铁、洞穴施工等户外场所作应急照明。

依客思BAD85轻便式多功能强光灯

结构特点:

- 隔爆型防爆型式，适用于各种易燃易爆的危险场所。

- 采用固态免维护 LED 光源，光效高，寿命长达10万小时； 优良的电路 设计，工作光和强光可任意转换。

- 优良的结构和密封设计，灯具防护等级 IP65，确保灯具可在各种恶劣 环境中长期可靠工作。

- 高能无记忆电池充放电性能好，容量高，自放电率低，经济环保。 灯头照射角度可调节，并可根据现场工作需要实现光线 定位。

- 体积小，重量轻，携带方便，可采用台面放置、手提、磁力吸附，吊挂 等多种照明方式。

- 冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要 进行选择。

依客思BAD85轻便式多功能强光灯

使用方法：

- 根据照明的需要灯头可徒手向上转动90度，向下转动45度。

- 按压开关，工作光工作；再按压一次开关，转换为强光状态；再按一次 开关即关掉。

- 每次使用后需及时充电，充电时将充电器插头与灯具侧面的充电口可靠 连接，再将充电器另一端插入 220V 市电，指示灯为红色；充满电后， 指示灯转为绿色。

- 灯具有低压保护功能。使用中电池电量即将耗尽时，灯光会闪烁，此时 应立即停止使用并在安全场所充电。

依客思BAD85轻便式多功能强光灯

技术参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 额定电压 | DC11.1V |
| 额定容量 | 4000mAh |
| 额定功率 | 3×3W |
| 光源（LED）平均使用寿命 | ≥100000h |
| 连续放电时间 | 8h（强光）/16h（工作光） |
| 充电时间 | 6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后） |
| 电池使用寿命 | ≥1000（循环） |
| 外形尺寸 | 151×131×272 mm（长×宽×高） |
| 重量 | 1.53 kg |
| 外壳防护等级 | IP65 |

依客思BAD85轻便式多功能强光灯

注意事项：

1、灯具在使用中透明件表面温度叫高，请注意不要触摸，以免烫伤。

2、严禁在危险场所充电、更换电池或灯泡。

简单故障处理方法：

光源不亮：原因电池电量不足处理方法：及时给灯具充电

依客思BAD85轻便式多功能强光灯

服务承诺：

感谢您购买依客思的产品，本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3.5年保用（光源保用1年）。在3.5 年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。（免材料费 和修理费）公司在全国各省会城市均设有服务中心，您可与就近的任何一个服务中心联系，也可直接与公司市场服务部联系，我们将为您提供优质 快捷的服务。