风力控制器

使用说明

# 一、产品概述

此款纯风力智能控制器，特别适用于风力发电系统，控制风力发电机对蓄电池进行高效、安全地智能充电。

设备外观大方、操作方便，数码管和LED灯指示直观，具有完善的保护功能。设备充电效率高，空载损耗低；运行安全、稳定、可靠，使用寿命长。已得到广大用户的认可，并具有较高的性价比。

控制器是离网发电系统中最核心的部件，其性能影响到整个系统的寿命和运行稳定性，特别是蓄电池的使用寿命。

# 二、性能特征

- 可靠性：智能化、模块化设计，结构简单，功能强大；工业级的优质元器件和严格的生产工艺，适合于高温、低温等相对恶劣的工作环境并具有可靠的性能和较长的使用寿命。

- 风机采用限压限流控制模式：当蓄电池的电压大于设定的风机充满停止电压点或风机充电电流大于设定的风机刹车电流点时，控制器将启动自动刹车以保护蓄电池。

- 直观的显示功能：以直观的数字和LED指示灯来显示系统状态和参数。数码管用来显示蓄电池电量，LED指示控制器是否处于刹车状态。

- 完善的保护功能：蓄电池过充、防反接保护；风机限流、自动刹车、手动刹车保护；防雷保护等。

# 三、安装流程

控制器端子接线图

外电路施工完成后，应按下列顺序进行系统各部件的连接和操作。

1）打开包装确保产品在没有损坏的情况下进行安装。

2）将蓄电池正、负极分别于设备 “B+、B-”引线相连接。虽有蓄电池防反接保护，但仍严禁蓄电池接反！

4）在风力发电机处于静止或低速运转状态下，将风力发电机输出线与设备的“W1、W2、W3”引线相连接。

5）通过设备面板上的按键（Key），可以查看蓄电池的当前电量，也可以进行手动刹车操作。

6）检查所有接线是否正确、牢固。

# 四、显示及按键说明

1） 蓄电池电量显示。可以通过数码管的数字显示反映出蓄电池当前的电量。

2） 刹车指示灯。指示灯“常亮”表示风机处于手动刹车状态，指示灯“闪烁”表示风机处于自动刹车状态，指示灯“不亮”表示风机处于运行状态。

3）  按键（Key）。按下按键，数码管显示当前蓄电池电量，10s无任何操作，数码管自动熄灭，以节约电能。正常充电情况下长按5s后，设备进入手动刹车状态，同时刹车指示灯常亮；再次长按按键5s后，手动刹车状态解除，同时刹车指示灯熄灭。

以下是数码管电量显示状态

| 显示项目 | 参数显示 | 参数显示说明 |
| --- | --- | --- |
| 蓄电池电量 | 0~5 | 数值表示蓄电池当前电量。0表示蓄电池电压11V（12 V系统）或22V（24V系统），2表示蓄电池额定电压，5 表示蓄电池充满，12V控制器电压每升高0.5V（24V控 制器每升高1V)，数码管显示数值加1，直至5；12V控 制器电压每降低0.5V（24V控制器每降低1V)，数码管 显示数值减1，直至0. |

# 五、性能参数

| 产品系列号 | WW05-24-B00 |
| --- | --- |
| 蓄电池额定电压 | 24V |
| 风机额定输入功率 | 500W |
| 风机最大输入功率 | 750W |
| 风机充电停止电压点 | 29V |
| 风机充电恢复电压点 | 26.4V |
| 风机刹车电流点 | 21A |
| 工作温/湿度范围 | -20～+55℃/35～85%RH（但无结露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 100×105×49mm |
| 产品重量 | 0.6kg |
| 为了更好的服务客户，我公司可根据客户要求调整和配置参数 |

# 六、异常现象及处理

若不符合以下说明，或按说明无法恢复正常的异常现象，请及时联系本公司进行维修或者更换。

| 现象 | 说明 |
| --- | --- |
| 数码管显示数字5，无充电 | 蓄电池端过充，请检查蓄电池电压；蓄电池连接断开，请检查蓄电池连接线是否断开，并重新连接各部件。 |
| 刹车指示灯一直常亮或闪烁，风机不转或转速很慢，但数码管显示＜5 | 控制器处于刹车状态。观察刹车指示灯是否处于闪烁或常亮状态，如是常亮，说明控制器处于手动刹车状态，按下按键不动，5S后会退出刹车状态。如闪烁，说明控制器处于自动刹车状态，等10min后会自动恢复，也可重新连接线。 |

# 七、使用环境

- 避免在阳光直射、暴晒、雨淋、潮湿、有酸雾等环境下使用。

- 严禁在有易燃性、易爆性气体或物品的环境下使用，谨防火焰和火花。

# 八、保修及售后服务

本设备自售出之日起保修期1年。超过保修期、运输或使用不当以及人为造成的损坏、自然灾害等不可抗力造成的损坏等均不在保修之列。