防爆接线箱各种尺寸都有，通头数量规格根据客户要求来开，链接上产品尺寸为200X135X90MM不含通头 接线端子的价格。请各位亲在购买前跟在线客户沟通所需要的进线 出线口规格，内部接线端子数量。链接上运费为江浙沪首重运费，其他地区请亲购买产品前跟客户沟通修改运费。

◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆适用于可燃性粉尘环境21区、22区；

◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

◆适用于温度组别为T1～T6的环境；

◆适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

◆可配装多种类型接线端子。

〓〓〓》【产品特点】《〓〓〓

技术参数   技术标准 GB3836.1 GB3836.3 GB12476.1 IEC60079

额定电压 AC380V

额定电流 20A

防爆标志 Exd II  BT6 Exd II CT6 Exd II T6  DIP A21 TA T6

防护等级 IP65

防腐等级 WF1  引入口

规格 G1/2-G2

结构特性

本产品均严格按照GB3836-2000 标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠狗工作

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑

壳体壳根据用户要求采用不锈钢制作

接线端子采用专用接线端子，接线方便、牢固可靠

引入口方向课根据用户要求确定，并可根据用户要求配装BDM系列电缆夹紧密封接头

引入口G1 以下常规配置工程塑料压紧螺母  G1 及以上配置铝制专用夹紧装置，用户有特殊要求是请注明

接线箱引入口规格常规为英制管螺纹，也可根据用户要求加工公制螺纹或NPT灯螺纹，订货时请注明

【注意】：因此产品规格很多，标注的价格并不能作为最终交易价格（不支持在线购买，如需购买/咨询请致电   或使用QQ：1694700189咨询）

【售后服务】：至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修

产品运送

物流/提货时可能用户要承担部分运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）

公司提示

公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现有破损情况，请及时联系本公司。

请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装

乐清市振安防爆电气有限公司专业中高端防爆电器设备供应商！

欢迎新来顾客前来光临本站。祝大家工作顺利生活愉快~

浙江省乐清市北白象镇岭西工业区

简介

防爆接线箱是各种高危场所使用的特殊设备，和民用接线箱比，它是经过各种防爆改造而成的具有防爆功能的接线箱。采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，防爆防腐接线箱按分类有：根据功能材质形式分为：本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线箱；根据使用结构又分为：壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱 。

防爆接线箱系列：外壳采用耐冲击的玻璃纤维强化聚脂材料制成，所有的金属部件均耐腐蚀。盖和基座的结合面设计成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，确保了IP65防护等级。作为在电压220V/380V线路中连接各种电器设备及仪器仪表的分线、接线之用。

## 3工作条件

海拔不超过2000m；
周围空气温度不高于+60℃，
不低于-40℃；
空气相对湿度不大于90%（+20℃时）；
垂直安装倾斜度不大于5°；
无明显摇动和强烈冲击振动的地方；
无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中；无滴水和其它液体侵入的地方。

## 4适用范围

1. 1区、2区危险气体场所；

2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1-T5组爆炸性气体或蒸气环境；

3.可燃性粉尘环境20区、21区、22区

4.户内、户外(IP54，IP65*订购时需提出)。

## 5性能特点

美观、耐用、使用方便；用于石油、化工等企业电位爆炸环境下，作为电话电缆接线和分线之用。

## 6安装与维修

1.安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；

2.检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；

3.接线箱的内外接地必须良好可靠；

4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；

5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖；

## 7技术特点

1.防爆接线箱在380V以下电路中,作为各种电器设备接线,分线用.

2.材质有玻璃纤维不饱和树脂，不锈钢，铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.

3.防爆接线箱采用曲路密封结构,防水防尘效果好.

4.采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用户各种要求.

5.钢管或电缆布线.

6.防爆接线箱符合GB3836-2000,IEC60079,GB12476.1-2000,IEC61241标准要求。[3]

## 8订货须知

订货时应写清接线箱的完整型号、名称、规格及订货数量。