BWDQ-01明火点火枪控制箱

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWDQ-01 明火点火枪控制箱由BWMC-01脉冲电子点火器，点火枪及控制箱组成，进气管道配有电磁阀和调节针型阀，进气管为φ4mm。该点火控制系统结构安全可靠，安装简便，使用方便，点火头燃料火焰大小可调。

一、产品示意图

二、接线端子示意图

三、安装及调试

将点火头固定在燃烧器的出火口，距离约150~250mm处，不能直接对在燃烧器的火焰上，以免大火烧坏点火燃烧枪。

将电磁阀电源线连接在箱体相应端子上，点火器高压线与点火头的高压线连接在一起。

进气管路连通无误后方可进行。

点火顺序，开启电源——按点火开关，开始点火——同时按电磁阀按钮，打开电磁阀——调节针型手阀，调节点火头火焰大小（调节时，先由小到大），点火时间由箱内延时器设定，（出厂调为10s）

如一次点火不成功，关掉点火及电磁阀，第二次点火时，按上顺序依次进行。

四、注意事项

点火枪点燃燃料后应立即关断燃料阀，断火后燃料枪不能长时间点火。

不使用时，将手动调节阀关紧，并关断气源。