BWFD-12防爆高能点火器

使

用

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWFD-12防爆高能点火器，主要用于燃气、燃油工业燃烧器自动点火、放散火炬的点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗潮湿抗结焦，具有自净能力，因此被广泛应用于石油、化工、冶金、陶瓷、环保能源等行业。

- 技术参数：　　　        　　　　　　　　　　　　　　　
　  　1、电源电压：220Ｖ±10%　50/60HZ
　  　2、适应燃料：轻油、重油、燃气
　　  3、点火杆耐温：1300℃
　　  4、点火频率6～12次/S
　  　5、火花能量：12J

6、防爆等级：BT4

- 点火装置接线示意图

三、点火杆及点火电缆　　　　　　　　                 　　
　　1、点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料
　　2、常规点火杆外径Φ16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。点火线缆的长度也可根据客户需求定做。

四、安装及接线　　　　　　　　　　　　　　　          　
    1、（1）使用场合为燃烧器，在燃烧器上开有Φ16.5的孔并加工成M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，点火杆发火端安装在喷油（气）嘴前30～50mm处,（2）使用场合为放散火炬，则需要将点火杆用专用点火杆卡子固定，点火杆发火端距离放散口上100-200mm处。本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整放电距离。
    2、该系列点火装置由防爆箱体，专用高能电缆和点火杆三部分组成。安装时将点火装置箱体和点火杆用专用高能电缆连接即可，电源220V.AC。
  五、使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　             
　　1、点火时，应先开点火装置，然后喷油（气）点火，一般点火时间不能超过30秒。
　　2、点火时，应关小助燃风，等着火后再逐渐增大助燃风。
　　3、燃油应雾化良好，雾化质量太差时影响点火成功率。
　　4、点火装置工作30秒，应休息1分钟再用，避免连续长期使用。