BWFD-20防爆高能点火器

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWFD-20防爆高能点火器，主要用于燃气、燃油工业燃烧器自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力，该产品获得国家专利。

- 技术参数：　　　        　　　　　　　　　　　　　　　
　  　1、电源电压：220Ｖ±10%　50/60HZ
　  　2、适应燃料：轻油、重油、燃气
　　  3、点火杆耐温：1300℃
　　  4、点火频率6～12次/S
　  　5、火花能量：20J

- 点火装置接线示意图

三、点火杆及点火电缆　　　　　　　　                 　　
　　1、点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料
　　2、常规点火杆外径Φ16，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。点火线缆的长度也可根据客户需求定做。

四、安装及接线　　　　　　　　　　　　　　　          　
    1、燃烧器安装：在燃烧器上开Φ16.5的孔并在孔口处加工M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整打火距离。点火杆发火端安装在燃烧器喷嘴前20～30mm，燃气烧嘴取较小距离，燃油烧嘴取较大距离。

2、放空火炬安装：将点火杆用专用管夹固定在火炬头上，点火杆发火端高出火炬头100-150mm的距离。

3、该系列点火器由箱体，专用高能电缆和点火杆三部分组成。安装时将高能点火器箱体和点火杆用专用点火电缆连接即可。电源线220V.AC。

五、使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　             
　　1、点火时，应先开点火装置，然后喷油（气）点火，一般点火时间不能超过30秒。
　　2、点火时，应关小助燃风，等着火后再逐渐增大助燃风。
　　3、燃油应雾化良好，雾化质量太差时影响点火成功率。
　　4、点火装置工作30秒，应休息1分钟再用，避免连续长期使用。