BWGD-05高能点火器

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWGD-05高能点火器，用于工业燃烧器的自动点火，尤其适用于吹灰器用。该产品体积小，能量大，发火端耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，点火可靠性极高，其性能优于进口的点火变压器，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。
一、技术参数：                           　
1、电源电压220V±10%　50/60HZ
2、适用燃料　燃气、轻油
3、点火棒耐温　长期1300℃

4、点火频率：6—12次/秒

5、点火杆寿命：大于7万次火花。

6、火花能量：5J.
二、点火器壳体：　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1、材料　金属机箱
2、体积　145×130×85mm
3、安装尺寸　100×115mm矩形对角安装，安装孔Φ5mm

三、点火杆：　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1、点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料
2、常规点火杆外径Φ16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。

3、点火电缆为专用高能电缆，长度根据用户要求供应。
四、安装及接线：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
    在燃烧器上开Φ16.5的孔并在孔口处加工M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整打火距离，点火杆长期耐温1300℃。
    点火杆发火端安装在燃烧器喷嘴前20～30mm，燃气烧嘴取较小距离，燃油烧嘴取较大距离。

五、使用：　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　
1、本点火器为高能点火器，发火端抗积炭，在积炭的情况下也可以打火，所以用户在使用过程中不需清理发火端，可以放心使用。
2、每次点火时间最长不能超过30秒，点着火后应立即关闭点火器的电源。
3、本点火杆的前端为一特殊结构，用户绝对不能将点火杆锯断一截后使用。