BWGD-10 高 能 点 火 器

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWGD-10高能点火器，主要用于燃气、燃油工业燃烧器、地面火炬系统的自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。

一、技术参数：                                      　
1、电源电压220V±10%　50/60HZ
2、适用燃料　燃气、轻油、重油
3、点火棒耐温　长期1300℃

4、火花能量：10J.
5火花频率：6—10次/秒

二、点火器壳体：　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1、材料　ABS冲击工程塑料
2、体积　270*150*85

3、安装尺寸　100*250 矩形对角安装，安装孔Φ5mm　
三、点火杆及点火电缆　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1、点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料
2、常规点火杆外径Φ16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。

3、点火电缆为专用高能电缆，长度根据用户要求供应。

四、点火器箱体前面板示意图：

五、安装及接线：

1、将点火杆安装在燃烧器的安装孔上，并拧紧。点火杆发火端安装在燃烧口喷嘴前30～50mm，燃气烧嘴取较小距离，燃油烧嘴取较大距离。将点火杆用高压电缆线连接在点火器后面板的点火输出插座上。

2.电源线接在前面板的电源插座上，点火时，接通电源开关即可点火。

六、注意:事项：

1.本点火器为高能点火器，发火端抗积炭，在积炭的情况下也可以打火，所以用户在使用过程中不需清理发火端，可以放心使用。
   2、点火时当点燃燃料后，即关断点火器，每次点火时间不能超过20秒，连续点火1分钟，应休息3分钟。
   3、本点火杆的前端为一特殊结构，用户不能将点火杆锯断或截后使用。