BWGD-20 高 能 点 火 器

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWGD-20高能点火器，主要用于电站锅炉，石化等行业大型轻油、低热值燃气、重油工业燃烧器自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。

一、技术参数：                                      　
1、电源电压：220V±10%　50/60HZ
2、适应燃料：轻油、重油、低热值燃气
3、点火杆耐温：1300℃
4、点火频率：6-12次/S
5、火花能量：20J

二、点火器壳体：　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1、材料　金属机箱
2、体积　长×宽×高＝400×225×125mm
三、点火杆及点火电缆　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1、点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料
2、常规点火杆外径Φ16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。

3、点火电缆为专用高能电缆，长度根据用户要求供应。

四、点火器箱体前面板示意图：

五、安装及接线：

1、燃烧器安装：在燃烧器上开Φ16.5的孔并在孔口处加工M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整打火距离。点火杆发火端安装在燃烧器喷嘴前20～30mm，燃气烧嘴取较小距离，燃油烧嘴取较大距离。

2、放空火炬安装：将点火杆用专用管夹固定在火炬头上，点火杆发火端高出火炬头100-150mm的距离。

3、该系列点火器由箱体，专用高能电缆和点火杆三部分组成。安装时将高能点火器箱体和点火杆用专用点火电缆连接即可。电源线220V.AC。

六、注意事项：

1、本点火器为高能点火器，发火端抗积炭，在积炭的情况下也可以打火，所以用户在使用过程中不需清理发火端，可以放心使用。
   2、点火时当点燃燃料后，即关断点火器，每次点火时间不能超过20秒，连续点火1分钟，应休息3分钟。
   3、本点火杆的前端为一特殊结构，用户不能将点火杆锯断或截后使用。