BWGD-30 高 能 点 火 器

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWGD-30高能点火器主要由点火器箱体、高能点火杆、点火专用线缆三部分组成。主要用于电站锅炉，石化、热处理等行业大型轻油、低热值燃气（气体放散）、重油工业燃烧器自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。
　　一、技术参数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
　　1、电源电压：220V±10%　50/60HZ
　　2、适应燃料：轻油、重油、低热值燃气
　　3、点火杆耐温：1300℃
　　4、点火频率：6-12次/S
　　5、火花能量：30J
　　二、点火器箱体尺寸

长×宽×高＝400×225×125mm

三、点火装置箱体示意图

四、点火杆及点火电缆　　　　　　　　　　　　　　　　     
　　1、点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料
　　2、常规点火杆外径Φ16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。

3、点火电缆为专用高能电缆，长度根据用户要求供应，但最大长度不应大于80米。
　　五、安装及接线　　　　　　　　　　　     
　　1、燃烧器安装：在燃烧器上开Φ16.5的孔并在孔口处加工M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整打火距离。点火杆发火端安装在燃烧器喷嘴前20～30mm，燃气烧嘴取较小距离，燃油烧嘴取较大距离。

2、放空火炬安装：将点火杆用专用管夹固定在火炬头上，点火杆发火端高出火炬头100-150mm的距离。

3、该系列点火器由箱体，专用高能电缆和点火杆三部分组成。安装时将高能点火装置和点火杆用专用点火电缆连接即可。电源线220V.AC。
　　六、使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
　　1、点火时，应先开点火器，然后喷油（气）点火；一般点火时间不能超过30秒。
　　2、点火时，应关小助燃风，等着火后逐渐增大助燃风。
　　3、燃油应雾化良好，雾化质量太差影响点火成功率。
　　4、点火器工作30秒，应休息2分钟再用，避免连续长期使用。