BWYD-C 便携式遥控点火器

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWYD-C便携式遥控点火器是根据石化、冶金、玻璃、陶瓷等行业的需要，采用先进技术而设计生产的一种高能点火器

本产品具有使用方便、灵活，结构新颖，点火可靠，不受距离环境影响等优点，遥控点火距离可达200--500米，设有手动（现场）点火和遥控（远程点火），是一种理想的点火器。

一、技术参数

1、电源：220V±10%   50Hz

2、适用燃料：燃气、轻油、重油

3、点火杆耐温：1300 摄氏度

4、点火频率：6--12次／秒

5、火花能量：5J、12J、20J

二、点火器箱体尺寸

1、400 X 290 X 290 mm

2、点火杆前段材料为2520高温合金，常规点火杆外径Φ16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。

3、点火电缆为专用硅橡胶专用高压电缆 。

三、使用：

点火器操作面板示意图

使用：

1、将点火杆用高压点火电缆连接在点火器箱的点火输出插座上，并拧紧。

2、将点火杆安装在工作位置上。

3、接通电源

4、操作：

点火器设有手动（现场）点火和遥控（远程点火）

①使用手动时：打开电源开关，将点火转换开关打在手动位置时，即开始点火，点火同时，手动显示和点火显示指示灯亮，即表示正在点火，当点燃燃料后，应立即将点火开关打在复位位置，即停止点火。

②使用远程遥控器点火时：

遥控器示意图

打开电源开关，电源显示灯亮，将点火转换开关打在遥控位置，遥控显示灯亮。用配置遥控器操作。

先打开遥控器侧面的电源开关，按下点火按钮，即开始点火，关断点火时，按一下停止按钮即停止点火。

注：距离远时将遥控器接收天线拉出。

③由于点火器不能长时间连续点火，电路中配有延时器，每次点火约8--10秒。即停止。要重新点火，可关断一次，再重新启动点火。

④点火器的遥控操作：由于接收电路与遥控盒是配对的，不能互换。

注：点火器开机前，将点火转换开关打在复位位置上。

- 注意事项

1、点火器连续工作20秒，应休息1分钟。

2、遥控器不用时关断侧面的电源开关，遥控器操作不灵活，可能是电池电压低，请    更换电池。

3、使用时应避免强烈震动

4、不使用时应将上盖合上，扣紧，存放，注意防潮。