BWYD-C 分体式远程遥控点火装置

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

一、产品概述

分体式远程遥控点火装置主要由便携式远程遥控点火控制箱、点火器、连接线缆、点火杆绕线盘等几部分产品组成。产品采用高性能的点火电路，性能稳定，工作可靠，适用于石油钻井作业和天然气勘探开采中放喷可燃有害气体或废气的燃烧，以消除其对环境和安全的危害，是一种安全的环保设备。
    分体式远程遥控点火装置采用便携式仪表机箱，系统集自动点火、遥控点火、手动点火于一体。控制箱内置12VDC蓄电池，通过外接220VAC电源可对蓄电池充电。无线遥控可在200-500米范围内实现遥控点火。也可在管路上设置压力变送器和火焰探测器，实现无人值守全自动点火（选配）。产品广泛应用于石油、天然气钻采放空火炬的点火控制。

二、技术参数

输入电源：220VAC   50HZ（点火器外置）

充电电源：220VAC   2.2Ah

蓄电池：12VDC

充电时间：≥8h

环境温度：-40~80℃

点火能量：05J、12J、20J（根据现场工况进行选购）

点火频率：10—16HZ

适应燃料：燃气、燃油、轻油、原油、重油

点火头耐温：1300℃

点火杆安装螺纹：M14*1.25  M18*1.5（根据现场工况进行选购）

点火杆长度：（根据现场工况进行选购）

电源线长度：任意取长，外置点火器时配备（根据现场工况进行选择）

便携控制箱： 400*300*180

三、使用：
点火器操作面板示意图
  
 
使用：
     1、将点火杆用高压点火电缆连接在点火器箱的点火输出插座上，并拧紧。
     2、将点火杆安装在工作位置上。
     3、接通电源
     4、操作：
      点火器设有手动（现场）点火和遥控（远程点火）
   ①使用手动时：打开电源开关，将点火转换开关打在手动位置时，即开始点火，点火同时，手动显示和点火显示指示灯亮，即表示正在点火，当点燃燃料后，应立即将点火开关打在复位位置，即停止点火。
   ②使用远程遥控器点火时：
  遥控器示意图
   
 
    打开电源开关，电源显示灯亮，将点火转换开关打在遥控位置，遥控显示灯亮。用配置遥控器操作。
    先打开遥控器侧面的电源开关，按下点火按钮，即开始点火，关断点火时，按一下停止按钮即停止点火。
  注：距离远时将遥控器接收天线拉出。
 ③由于点火器不能长时间连续点火，电路中配有延时器，每次点火约8--10秒。即停止。要重新点火，可关断一次，再重新启动点火。
 ④点火器的遥控操作：由于接收电路与遥控盒是配对的，不能互换。
  注：点火器开机前，将点火转换开关打在复位位置上。

四、注意事项

1、点火器连续工作20秒，应休息1分钟。
     2、遥控器不用时关断侧面的电源开关，遥控器操作不灵活，可能是电池电压低，请    更换电池。
     3、使用时应避免强烈震动
     4、不使用时应将上盖合上，扣紧，存放，注意防潮。