产品型号：BAG

产品名称：防爆隔离密封盒

防爆标志：ExdII

防护等级：IP55

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 IEC60079

产品特点 ：

1：铸铝合金外壳，表面喷塑；

2：防爆标志ExdII，防护等级IP55;

3：需要变径或公制螺纹，NPT螺纹可特制。

适用范围：

1：适用于石油开采，冶炼，化工，军工等企业的危险环境场所；

2：适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

3：适用于IIA IIB IIC级，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

4：适用于含有腐蚀性气体的场所；

5：适用于钢管布线管路隔离密封之用。

主要执行标准：GB3836.1-2000， GB3836.2 -2000 等效于IEC60079-0，IEC60079-1，EN50014,EN50018

| 型号 | 螺纹 规格 | 外形尺寸 | 适用电缆 (mm_ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |
| BAG-ZI | G1/2〞 | 100 | 75 | 25 | 28 | ￠6-￠10 |
| BAG-ZI | G3/4〞 | 100 | 80 | 20 | 34 | ￠9-￠14 |
| BAG-ZI | G1〞 | 110 | 90 | 21 | 40 | ￠11-￠18 |
| BAG-ZI | G11/4〞 | 115 | 100 | 23 | 49 | ￠14-￠25 |
| BAG-ZI | G11/2〞 | 119 | 110 | 25 | 55 | ￠17-￠28 |
| BAG-ZI | G2〞 | 138 | 120 | 29 | 67 | ￠25-￠38 |
| BAG-ZI | G21/2〞 | 196 | 175 | 30 | 90 | ￠32-￠45 |
| BAG-ZI | G3〞 | 210 | 190 | 35 | 104 | ￠35-￠55 |
| BAG-ZI | G4〞 | 260 | 231 | 40 | 130 | ￠52-￠85 |

BAG-ZI纵向I型

产品名称：防爆隔离密封盒

防爆标志：ExdII

防护等级：IP55

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 IEC60079

产品特点 ：

1：铸铝合金外壳，表面喷塑；

2：防爆标志ExdII，防护等级IP55;

3：需要变径或公制螺纹，NPT螺纹可特制。

适用范围：

1：适用于石油开采，冶炼，化工，军工等企业的危险环境场所；

2：适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

3：适用于IIA IIB IIC级，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

4：适用于含有腐蚀性气体的场所；

5：适用于钢管布线管路隔离密封之用。

主要执行标准：GB3836.1-2000， GB3836.2 -2000 等效于IEC60079-0，IEC60079-1，EN50014,EN50018

| 纵向I型 | 型号 | 螺纹 规格 | 外形尺寸 | 适用电缆 (mm_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D |  |
|  | BAG-ZI | G1/2〞 | 100 | 75 | 25 | 28 | ￠6-￠10 |
|  | BAG-ZI | G3/4〞 | 100 | 80 | 20 | 34 | ￠9-￠14 |
|  | BAG-ZI | G1〞 | 110 | 90 | 21 | 40 | ￠11-￠18 |
|  | BAG-ZI | G11/4〞 | 115 | 100 | 23 | 49 | ￠14-￠25 |
|  | BAG-ZI | G11/2〞 | 119 | 110 | 25 | 55 | ￠17-￠28 |
|  | BAG-ZI | G2〞 | 138 | 120 | 29 | 67 | ￠25-￠38 |
|  | BAG-ZI | G21/2〞 | 196 | 175 | 30 | 90 | ￠32-￠45 |
|  | BAG-ZI | G3〞 | 210 | 190 | 35 | 104 | ￠35-￠55 |
|  | BAG-ZI | G4〞 | 260 | 231 | 40 | 130 | ￠52-￠85 |
| 纵向II型 | 型号 | 螺纹 规格 | 外形尺寸 | 适用电缆 (mm) |
|  |  |  | A | B | C | D |  |
|  | BAG-ZII | G1/2〞 | 100 | 60 | 13 | 32 | ￠6-￠10 |
|  | BAG-ZII | G3/4〞 | 115 | 66 | 15 | 36 | ￠9-￠14 |
|  | BAG-ZII | G1〞 | 125 | 76 | 15 | 44 | ￠11-￠18 |
|  | BAG-ZII | G11/4〞 | 145 | 92 | 17 | 52 | ￠14-￠25 |
|  | BAG-ZII | G11/2〞 | 150 | 108 | 19 | 60 | ￠17-￠28 |
|  | BAG-ZII | G2〞 | 170 | 110 | 21 | 76 | ￠25-￠38 |
|  | BAG-ZII | G21/2〞 | 175 | 115 | 25 | 90 | ￠32-￠45 |
|  | BAG-ZII | G3〞 | 190 | 127 | 30 | 1044 | ￠35-￠55 |
|  | BAG-ZII | G4〞 | 225 | 257 | 36 | 130 | ￠52-￠85 |
| H排水型 | 型号 | 螺纹 规格 | 外形尺寸 | 适用电缆 (mm_ |
|  |  |  | A | B | C | D |  |
|  | BAG-H | G1/2〞 | 100 | 95 | 13 | 32 | ￠6-￠10 |
|  | BAG-H | G3/4〞 | 105 | 100 | 15 | 36 | ￠9-￠14 |
|  | BAG-H | G1〞 | 110 | 108 | 15 | 44 | ￠11-￠18 |
|  | BAG-H | G11/4〞 | 125 | 135 | 17 | 52 | ￠14-￠25 |
|  | BAG-H | G11/2〞 | 130 | 140 | 19 | 60 | ￠17-￠28 |
|  | BAG-H | G2〞 | 180 | 160 | 21 | 76 | ￠25-￠38 |
|  | BAG-H | G21/2〞 | 200 | 200 | 25 | 90 | ￠32-￠45 |
|  | BAG-H | G3〞 | 215 | 210 | 30 | 1044 | ￠35-￠55 |
|  | BAG-H | G4〞 | 215 | 238 | 30 | 130 | ￠52-￠85 |
|  | BAG-ZII | G3〞 | 190 | 127 | 30 | 1044 | ￠35-￠55 |
|  | BAG-ZII | G4〞 | 225 | 257 | 36 | 130 | ￠52-￠85 |
| P排水型 | 型号 | 螺纹 规格 | 外形尺寸 | 适用电缆 (mm_ |
|  |  |  | A | B | C | D |  |
|  | BAG-P | G1/2〞 | 130 | 83 | 18 | 32 | ￠6-￠10 |
|  | BAG-P | G3/4〞 | 130 | 85 | 20 | 36 | ￠9-￠14 |
|  | BAG-P | G1〞 | 150 | 109 | 25 | 44 | ￠11-￠18 |
|  | BAG-P | G11/4〞 | 160 | 115 | 30 | 52 | ￠14-￠25 |
|  | BAG-P | G11/2〞 | 185 | 135 | 30 | 60 | ￠17-￠28 |
|  | BAG-P | G2〞 | 195 | 150 | 32 | 76 | ￠25-￠38 |
|  | BAG-P | G21/2〞 | 200 | 168 | 29 | 90 | ￠32-￠45 |
|  | BAG-P | G3〞 | 215 | 194 | 34 | 1044 | ￠35-￠55 |
|  | BAG-P | G4〞 | 215 | 203 | 35 | 130 | ￠52-￠85 |