MYLJC220-B预应力张拉锚固自动控制综合测试仪（锚下预应力）

MYLJC220-B预应力张拉锚固自动控制综合测试仪（锚下预应力）简介：

MYLJC220-B预应力张拉锚固自动控制综合测试仪主要用来检测锚下预应力（同束有效预应力、同断面有效预应力大小和不均匀度）、斜拉索索力、边坡锚索。

MYLJC220-B预应力张拉锚固自动控制综合测试仪（锚下预应力）原理及特点：

MYLJC220-B预应力张拉锚固自动控制综合测试仪是一种新型检测仪器，它根据弹模效应与最小应力跟踪原理，应用多元力作用下单一化剥离回归函数处理数模技术。当千斤顶带动绞线与夹片沿轴线移动0.5mm时，即测出锚下有效预应力值。利用预应力张拉锚固自动控制综合测试仪检测会对预应力筋进行检测张拉，但不会对已经形成的锚下有效预应力产生影响。因为检测张拉，夹片只随绞线轴线移动0.5mm，远低于限位板的限位面，夹片仍牢牢咬住绞线，力放开后，夹片与绞线相对位置不发生变化，由于钢绞线是弹性体，在比例极限内，力放松后，钢绞线会恢复原状，其锚下有效预应力也不会发生变化，使用前应进行标定——仪器自身精度标定和检测精度标定，尤其是后者特别重要，直接影响测试结果。若无此标定，仪器的精度无从判断，在使用中将带来灾难性的后果。精度要求十分严格，既有自身精度标定，又有检测精度标定（其专利证书和检定证书附后）。该仪器采用平板电脑与无线传输技术，操作简便，采集速度快，精度高。

MYLJC220-B预应力张拉锚固自动控制综合测试仪（锚下预应力）主要技术参数：

检测精度：1%FS