电缆填料函用于将电缆锁或配在电控柜箱体上，并用环氧树脂胶泥进行密封。它具有结构简单，造价低廉、形式多样、安装牢固、使用方便、密封效果好等优点。

根据用途不同，电缆填料函可分为焊接式、铆接式、夹紧式、管式等多种形式，可用碳钢、黄铜、不锈钢或尼龙等材料制造，根据不同的填料函形式可配的电缆直径从5-57mm不等。

填料函已经广泛地应用于船舶制造业、配电柜生产厂、机车车辆、桥梁、电力及通讯等众多行业。

填料函形式：焊接式（TH），铆接式（TM），夹紧式（TJ），方形法兰式（TF），三角形法兰式（TS），圆形法兰式（TY），管式（TG）电缆填料函，德标薄型夹紧式（TJ），有接地锥圈（KVM-Z），无接地锥圈（KVM-W）

螺纹：M16X1-M72X3

可选材料：Q235A，304，316，316L，黄铜，DIN等标准

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

产品特点：

1：采用黄铜或不锈钢制成，黄铜表面可钝化处理也可镀镍；

2: 本产品具有安装使用方便，快捷，使用范围广，可靠性高的特点；

3：适用于夹持和固定各种类型的铠装电缆

适用范围：

1：1区 2区危险场所

2：IIA  IIB  IIC类爆炸性气体环境

3：户内 户外（IP65、IP66）

| 型号 | 电缆外径 | L(MM) | L1(MM) | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTL-G1/2”I | 3-8 | 72 | 15 |  |
| BTL-G3/4”I | 10-14 | 74 | 15 |  |
| BTL-G1”I | 11-19 | 84 | 19 |  |
| BTL-G11/4”I | 17-26 | 88 | 22 |  |
| BTL-G11/2”I | 22-32 | 93 | 22 |  |
| BTL-G2”I | 29-44 | 95 | 30 |  |
| BTL-G2/2”I | 40-56 | 103 | 30 |  |
| BTL-G3”I | 52-68 | 126 | 30 |  |

产品名称：防爆填料函

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

产品特点：

1：采用黄铜或不锈钢制成，黄铜表面可钝化处理也可镀镍；

2: 本产品具有安装使用方便，快捷，使用范围广，可靠性高的特点；

3：适用于夹持和固定各种类型的铠装电缆

适用范围：

1：1区 2区危险场所

2：IIA  IIB  IIC类爆炸性气体环境

3：户内 户外（IP65、IP66）

| 型号 | 电缆外径 | L(MM) | L1(MM) | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTL-G1/2”II | 3-8 | 90 | 15 |  |
| BTL-G3/4”II | 10-14 | 90 | 15 |  |
| BTL-G1”II | 11-19 | 100 | 19 |  |
| BTL-G11/4”II | 17-26 | 110 | 22 |  |
| BTL-G11/2”II | 22-32 | 116 | 22 |  |
| BTL-G2”II | 29-44 | 136 | 30 |  |
| BTL-G2/2”II | 40-56 | 134 | 30 |  |
| BTL-G3”II | 52-68 | 144 | 30 |  |

防爆格兰头www.zjzhafb.com