A联合六型单体大棚设计说明

- 设计说明：

- 单体大棚面积，规格：

单体大棚跨度6米，长度30米，顶高2.5米，肩高1.6米 ，拱间距0.6米，面积6米×30米×1座=180平方米。

- 技术参数：（1）拱杆：采用Φ22×1.2㎜热镀锌钢管，拱间距0.6米，拱杆镀锌厚度为0.08—0.10㎜。

- 纵拉杆：顶间纵拉杆一道，采用Φ22×1.2㎜热镀锌钢管一道。镀锌厚度为0.08—0.10㎜。

- 斜撑：加强斜撑每套二对，采用Φ22×1.2㎜热镀锌钢管，镀锌厚度为0.08—0.10㎜。

- 卡槽：单棚两侧分别安装二道，采用0.7㎜镀锌薄板，长度4米，表面光洁，无缸锌，脱锌现象。

- 卡簧：采用70#炭素钢丝Φ2，镀塑层厚度0.08—0.18㎜

- 门头立柱：采用Φ22×1.2㎜热镀锌钢管，镀塑层厚度0.08—0.10㎜

- 门：采用Φ22×1.2㎜热镀锌钢管，设三扇门，钢管镀锌层厚度为0.08—0.10㎜；

- 拱杆连接管：采用Φ25×1.5㎜热镀锌钢管，镀塑层厚度为0.08—0.10㎜

- 抗风载荷：651Pm风速32.6m/s（相当于风力9级）

- 抗雪载荷：196Pa（相当于地面积雪20㎝）

二、单体大棚材料清单；

| 序 号 | 零件名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拱 杆 | 根 | 102 | 10捆+2根 |
| 2 | 斜 撑 | 根 | 4 | 1捆 |
| 3 | 拉 杆 | 根 | 6 | 1捆 |
| 4 | 棚头立柱〈I〉 | 根 | 4 | 1捆+〈12根〉 |
| 5 | 棚头立柱〈II〉 | 根 | 4 |  |
| 6 | 棚头立柱〈III〉 | 根 | 4 |  |
| 7 | 卡 槽〈I〉 | 米 | 144 |  |
| 8 | 卡 簧 | 根 | 70 | 1捆 |
| 9 | 门 | 扇 | 3 |  |
| 10 | 螺 旋 桩 | 根 | 25 | 2捆 |
| 11 | 压 膜 卡 | 只 | 60 |  |
| 12 | 拱连接管 | 只 | 51 |  |
| 13 | 钢 丝 夹 | 只 | 51 |  |
| 14 | 拉杆护套 | 只 | 2 |  |
| 15 | 门 座 | 只 | 6 |  |
| 16 | 卡槽连接片 | 只 | 41 |  |
| 17 | 夹 箍 | 只 | 52 |  |
| 18 | 门锁铆合 | 只 | 3 |  |
| 19 | 门手柄 | 只 | 3 |  |
| 20 | U型卡压板 | 只 | 12 |  |
| 21 | U型卡 | 只 | 12 |  |
| 22 | 契 型 卡 | 只 | 214 |  |
| 23 | 管槽固定卡 | 付 | 428 |  |
| 24 | 压 膜 线 | 米 | 450 |  |

以上单体大棚报价为 30元/㎡

具体技术要求可以根据客户要求来定！

联合八型单体大棚技术说明

- 设计说明：

- 单体大棚面积，规格：

单体大棚跨度8米，长度40米，顶高3.5米，肩高2.0米 ，拱间距1.0米，面积8米×40米×1座=320平方米。

- 技术参数：（1）拱杆：采用Φ32×1.5㎜热镀锌钢管，拱间距1.0m，拱杆镀锌厚度为0.08—0.10㎜。

- 纵拉杆：顶间纵拉杆一道，采用Φ32×1.5㎜热镀锌钢管一道。镀锌厚度为0.08—0.10㎜。

- 斜撑：加强斜撑每套二对，采用Φ32×1.5㎜热镀锌钢管，镀锌厚度为0.08—0.10㎜。

- 卡槽：单棚两侧分别安装二道，采用0.7㎜镀锌薄板，长度4米，表面光洁，无缸锌，脱锌现象。

- 卡簧：采用70#炭素钢丝Φ2，镀塑层厚度0.08—0.18㎜

- 门头立柱：采用Φ32×1.5㎜热镀锌钢管，镀塑层厚度0.08—0.10㎜

- 门：采用Φ32×1.5㎜热镀锌钢管，设三扇门，钢管镀锌层厚度为0.08—0.10㎜；

- 拱杆连接管：采用Φ35×1.5㎜热镀锌钢管，镀塑层厚度为0.08—0.10㎜

- 抗风载荷：651Pm风速32.6m/s（相当于风力9级）

抗雪载荷：196Pa（相当于地面积雪20㎝）

二、单体大棚材料清单；

| 序 号 | 零件名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拱 杆 | 根 | 80 |  |
| 2 | 斜 撑 | 根 | 4 |  |
| 3 | 拉 杆 | 根 | 8 |  |
| 4 | 棚头立柱〈I〉 | 根 | 4 |  |
| 5 | 棚头立柱〈II〉 | 根 | 4 |  |
| 6 | 棚头立柱〈III〉 | 根 | 4 |  |
| 7 | 卡 槽〈I〉 | 米 | 176 |  |
| 8 | 卡 簧 | 米 | 176 | 1捆 |
| 9 | 门 | 扇 | 3 |  |
| 10 | 螺 旋 桩 | 根 | 25 | 2捆 |
| 11 | 压 膜 卡 | 只 | 70 |  |
| 12 | 拱连接管 | 只 | 40 |  |
| 13 | 钢 丝 夹 | 只 | 40 |  |
| 14 | 拉杆护套 | 只 | 2 |  |
| 15 | 门 座 | 只 | 6 |  |
| 16 | 卡槽连接片 | 只 | 45 |  |
| 17 | 夹 箍 | 只 | 52 |  |
| 18 | 门锁铆合 | 只 | 3 |  |
| 19 | 门手柄 | 只 | 3 |  |
| 20 | U型卡压板 | 只 | 12 |  |
| 21 | U型卡 | 只 | 12 |  |
| 22 | 契 型 卡 | 只 | 214 |  |
| 23 | 管槽固定卡 | 付 | 450 |  |
| 24 | 压 膜 线 | 米 | 500 |  |

以上单体大棚报价为 40元/㎡

具体技术要求可以根据客户要求来定！

GSW—8430型连栋温室大棚

简体技术说明及报价

结构型号：GLP8430连栋温室

覆盖物：采用国产米可多0.15㎜无滴膜

一、总体说明

1、温室主要参数

- 温室跨度：8m

- 温室间距：4m

- 温室肩高：3.5m

- 温室顶高：5m

2、性能指标

- 风载：551Pa相当风速32米/秒的11级风不（台风除外）

- 雪载：294Pa

- 最大排雨量：140mm/h

- 电参数：220V/380V，50Hz

- 作物载荷：15kg/m2

3、温室排列方式

- 长：  根据客户要求定

- 宽：  根据客户要求定

- 面积：根据客户要求定

二、温室框架结构

温室结构形式为天沟连接多跨连栋，拱顶热镀锌钢结构。温室屋顶设计矢高 2m，温室框架结构主要由基础、拱杆、立柱、副立柱、水平横杆、天沟、门、侧面手动摇膜通风等部件组成。

- 基础：温室基础采用180×180×600mm钢筋混凝土预制件，立柱与预制件采用法兰连接,这样能保证达到温室承载的设计标准，确保温室基础质量，从根本上保证温室的制造安装质量。

- 拱杆：、拱杆采用Ф32×1.5mm园管。保证屋顶的结构强度，拱杆间距0.80m。

- 立柱：采用Ф，30×50×2 mm矩形管，立柱间距4m。副立柱采用30×50×2 mm矩形管，立柱斜拉撑采用采用Ф25×1.5mm园管，温室的立柱、拱杆等主要结构件均采用表面热浸镀锌处理，保证温室整体的使用寿命。

- 水平横杆：采用30×40×2mm矩形管。

- 门头立柱：采用40×60×2mm矩形管。

- 门头斜撑：采用40×60×2mm矩形管。

- 门头横梁：采用40×60×2mm矩形管。

- 天沟：天沟采用上海产1.5mm镀锌钢板冲压成形，天沟的大截面设计既满足了大降雨量的排水要求，又满足了温室的承载能力，同时考虑到了操作工人安装和维修工作的方便。

- 门：门边框为热镀锌方管，表面采用簿膜覆盖，用卡簧固定，上部安装滚轮。温室配置1扇移门，移门的尺寸为2×2.2m。

11、大棚骨架清单表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立基础 | 180×180×600㎜ | 只 |  |  |
| 2 | 边立柱 | 60×80×2.5㎜ | 根 |  | 热镀锌矩形方管 |
| 3 | 副立柱 | 30×50×2㎜ | 根 |  | 热镀锌矩形方管 |
| 4 | 中间立柱 | 60×80×2.5㎜ | 根 |  | 热镀锌矩形方管 |
| 5 | 立柱钭撑 | Ф32×1.5㎜ | 根 |  | 热镀锌圆管 |
| 6 | 天沟 | 厚0.7㎜ | 根 |  | 热镀锌冷轧板 |
| 7 | 落水头 | 厚0.7㎜ | 只 |  | 热镀锌冷轧板 |
| 8 | PVC管 | Ф110㎜ | 根 |  |  |
| 9 | 拱杆 | Ф32×1.5mm |  |  | 热镀锌圆管 |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 顶大梁 | 25×50×2㎜ | 根 |  | 热镀锌矩形方管 |
| 12 | 二道纵梁 | Ф32×1.5㎜ | 根 |  | 热镀锌圆管 |
| 13 | 门头立柱 | 40×60×2㎜ | 根 |  | 热镀锌矩形方管 |
| 14 | 门头横梁 | 40×60×2㎜ | 根 |  | 热镀锌矩形方管 |
| 15 | 水平横杆 | 30×40×2㎜ | 根 |  | 热镀锌矩形方管 |
| 16 | 水平吊杆 | Ф32×1.5㎜ | 根 |  | 热镀锌圆管 |
| 17 | 卡槽 | 厚0.7㎜ | M |  | 热镀锌冷轧板 |
| 18 | 连接片 | 厚0.7㎜ | 只 |  |  |
| 19 | 卡簧 | 包塑 | 根 |  |  |
| 20 | 卷膜杆 | Ф22×1.2㎜ | 根 |  | 热镀锌圆管 |
| 21 | 压膜卡 | 塑料 | 只 |  |  |
| 22 |  |  | 只 |  |  |
| 23 |  |  | 只 |  |  |
| 24 | 门头钭撑 |  | 根 |  | 热镀锌圆管 |
| 25 | M簧 | 油漆 | 只 |  |  |
| 26 | 农膜 | PEP15丝进口膜 | M2 |  |  |
| 27 | 压膜线 |  | 卷 |  |  |
| 28 | 托架 | 厚0.7㎜ | 只 |  |  |
| 29 | 夹片 | 厚0.7㎜ | 只 |  |  |
| 30 | 玻璃胶 |  | 并 |  |  |
| 31 | 双面泡沫胶带 |  | 卷 |  |  |
| 32 | 各种型号罗丝 |  |  |  | 按实际用量而配 |
| 33 | 移门 |  | 副 |  |  |
| 34 | 门上滑道 |  | 根 |  |  |
| 35 | 门下滑 | 30×30×3角铁 | 根 |  |  |
| 36 | 连接管 |  | 只 |  |  |
| 37 | 钢丝夹 |  | 只 |  |  |

根据以上联体大棚技术说明：

此温室大棚报价为 120元/平方米