# C-Frame钢木结构边台（L*750*850mm）

第一部分：产品说明与设计理念

- C-Frame型结构简单，灵活多变，可以随意组合，可选用悬柜和推柜式结构，便于安装拆卸，有利于实验室清洁工作。

- 提高产品独立性，使靠边实验台的吊柜及试剂架，可以直接安装在实验台的支撑钢架上。改变传统顶柜（吊柜）在现代实验室中过于依赖墙面条件所遇到的困难。

第二部分：边台、洗涤台等实验台

支架：采用C-FRAME框架结构，主框架采用40mm×60mm×1.5mm优质方型钢材, 前后梁采用40mm×60mm×1.5m优质方型钢材，经酸洗磷化，表面环氧树脂高压静电喷涂。此结构力学性能好、稳定性强、不易变形、具有很强的抗压强度，耐酸碱腐蚀、防水，可使用年限10年以上。

试剂架：立柱采用1.5mm优质方管，表面经环氧树脂粉末烤漆处理；层板采用10mm单面磨砂玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板拆弯挂钩，可根据需求自由调节高度；边缘配φ12mm不锈钢管，以防止物体跌落。

台面：（千思板、实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板等，根据客户需求定制）

- 千思板台面：采用13mm(±0.6mm)荷兰进口千思板台面，圆弧收边并双层加厚到26mm(±0.6mm)，台面四周底部开止水槽。

- 威盛亚实芯理化板台面：采用12.7mm(±0.6mm)实芯理化板台面，圆弧收边并双层加厚到25.4mm(±0.6mm)，台面四周底部开止水槽。

抽屉及门面板：采用厚度为18mm的优质中密度三聚氰胺板，所有断面经优质PVC防水封边，四边倒角圆滑处理。

柜体：采用16mm（±0.5mm）优质三聚氰胺板，PVC防水封边。

背板：采用12mm（±0.5mm）优质三聚氰胺板，所有断面经优质PVC防水封边，四边倒角圆滑处理；并采用活动结构，安装预埋螺母，易拆装，便于水、电、气等管线的维修。

铰链：采用优质合金铰链，开启度为110°或175°（客户可以选择）

滑轨：采用优质消音托底导轨，方便灵活。

塔型电源座：冷轧钢板冲压件，表面处理与柜体框架相同

电源插座：220V10A实验室专用二三插座

拉手：铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。

可调脚：不锈钢/尼龙可调脚，可调节高度00-30mm，具备初级减震功能，承重150KG以上。

第三部分：实验台自由组合配件

水龙头：采用实验室专用水龙头，表面环氧树脂，瓷质阀芯，防锈耐腐蚀；出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360°旋转，便于多用途使用；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管。可根据实际需求选择单口、双口或三口。

水槽：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀；台下托底式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流；水槽底部为凸状设计，利于水的彻底排放。可根据实际需求选用不同规格。

吊柜：柜体采用18mm（±0.5mm）优质三聚氰胺板，PVC防水封边；柜门采用18mm的优质中密度三聚氰胺板，所有断面经优质PVC防水封边，四边倒角圆滑处理，中间镶嵌4mm透明玻璃。