透浦式鼓风机特点 ：

1、大风量,低噪音,轻量化。

2、采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。

3、马达为全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适全长时间使用。

4、特殊叶片设计，风量大，噪音低，寿命长。

5、特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易.

6、样式种类齐全，库存多！

透浦式鼓风机引进了德国先进技术，攻克了风机在启动时电流过大导致风机损坏的现象，全风鼓风机利用再生原理设计，单段风叶径小，风量增速，产生高风压特性，免保养！无油气！寿命长。

- CX透浦式鼓风机型号如下：

| 型号 | 输出功率 (KW) | 输入电压 (V) | 最大静压 (吐出) mm H2O | 最大风量 (吐出) m³/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX-1/4 | 0.2 | 220 | 90/120 | 2.2/3.4 |
| CX-75S | 0.4 | 220 | 130/150 | 6/8 |
| CX-75 | 0.75 | 220 | 190/270 | 16/18 |
| CX-100 | 1.5 | 220 | 210/320 | 18/22 |
| CX-125 | 2.2 | 220 | 280/380 | 35/40 |
| CX-5 | 3.7 | 220 | 350/400 | 35/45 |
| CX-7.5 | 5.5 | 220 | 480/600 | 36/48 |

透浦式鼓风机性能特点：

低耗能：所以吹喷吸引等任何方法任何方法都有其效能，且在高压力的范围有较保守的设计，在使用情形产生变化时，依然安全运转。

安装容易：可任意安装于水平或垂直的方向。

可靠性高：除了叶轮外，没有其他动件，且叶轮直接连接马达，无齿轮或传动皮带带动，因此可靠性高，几乎免维修。

低震动：机械精密度高，回转部分之另件均经过极精密之平衡设计，测试、校正所以震动率很低。 省空间-结实之设计，减少空间浪费。

最高品质：以全风三十余年之制造经验加上严密的品管，使所有的零件均能达到最高品质要求。同时为确保性能，每一台风机，在出厂前均做运转测试。

上海豪冠机电设备有限公司始终本着与客户“共同发展、长期合作”的原则，以“不懈追求客户满意”为价值观，“提供真正实用有效的产品与服务” 为宗旨，逐步发展壮大，实现自身业务的快速成长优良的产品，来自上海豪冠机电设备有限公司，技术为先导，品质作保障，高效，节能，环保，售后质保一年，欢迎来电咨询。

中压风机

风机已有悠久的历史。中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车，它的作用原理与现代中压风机基本相同。

根据国家标准《GBT 19075-2003 工业通风机 词汇及种类定义》，中压风机定义为：压比大于1.02而小于1.1，参考马赫数（声速为1）小于0.15，对应压升为2kPa至10kPa的风机。

## 工作原理

常见中压风机为离心风机，的叶轮外覆有机械外壳，叶轮的中心为进气口。中压风机工作时，动力设备运转驱动叶轮旋转，将空气从进气口吸入。离心风机的叶片转动过程中对气体施加动力作用，提高气体的压力和速度，气体在离心力的作用下沿叶道从排气口排出。

中压风机在工作过程中，虽然叶轮的旋转对气体的压力和速度有所提升，但气体的各种变化量较小，因此在离心风机的设计和使用过程中，通常是气体当作不可压缩的流体来处理。中压风机的气体处理过程都是在同一径向平面内完成的，因此中压风机也叫做径流离心风机。

## 性能参数

中压风机的性能参数中，较为重要的是气体流量、压力、输送的功率、效率和叶轮的转速等，这都是在选型过程中必须关注的。中压风机的气体流量参数，代表了风机在单位时间内能处理的气体的体积，而中压风机的压力是指在中压风机工作过程中，内部的气体压力值。

中压风机的效率，是指中压风机的轴功率和实际处理气体的有效功率之间的比。离心风机的全压效率大约在90%左右，而在离心风机的未来发展中，效率值将是研究人员进一步追求的目标之一。

## 实际应用

中压风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气和推进等。

## 风机保养

在使用中压风机的时候要注意清洗风机表面灰尘，检查清洗轴承，紧固各部螺栓。检查进出风口，调整三角带的松紧度以及检查润滑部位，更换润滑油和封密圈。

## 注意事项

1﹑如发现流量过大,不符合使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用节流装置进行调节。

2﹑对温度计及油标的灵敏性定期检查, 并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。

3﹑在风机的开车﹑停车或运转过程中,如发现不正常现象时,应立即进行检查。

4﹑对检查发现的小故障,应及时查明原因,设法消除或处理,如小故障不能消除,或者发现大故障时,应立即进行检查。

5﹑除每次拆修后,应更换润滑油外,还应定期更换润滑油。

6﹑对E式传动的轴承座应定期(季度)检查,清洗和补加润滑油,以防轴承烧坏。