以下无纸记录仪是由广州迪川仪器仪表有限公司提供的，如果您对工业无纸记录仪有意向或者想了解更多工业温度记录仪的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询、洽谈！020-85628522联系时请说明是在本网站的信息

详细介绍：

功能特点：

◆采用最新大规模集成电路．国际名厂元器件精心设计；

◆高速、高性能32 位ARM微处理器，画面响应时间小于0.5秒，可同时实现40 路信号的检测、记录、显示和报警；

◆10.4 英寸640x 480 点阵TFT 高亮度彩色图形液晶显示，CCFL 背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角。

◆全隔离万能输入，可输入多种信号，无需跳线，通过软件组态即可；

◆新型开关电源，85VAC~265VAC 范围内正常工作；

◆集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行；

◆提供变送器24VDC 隔离配电。

◆大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据；

◆24路继电器报警输出。

●信号：

◆可输入各种标准信号：标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻。

◆信号全量程精度±0.2%。

◆通道间采用光电器件，完全隔离。

◆提供标准4-20mA变送输出。

●软件：

◆软件密码锁保证用户组态安全。

◆中文菜单组态，可自由组态并显示工程位号、工程单位。

◆工程量显示数值达到4位半，显示范围：-9999~19999，还支持真空度运算及科学计数法显示。

◆同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警，可以记录并显示最近的187条报警信息。

◆每个通道均支持流量累积功能，提供小时报表、8小时班报、12小时班报、日报+月报等多种报表形式。

◆多达12组温压补偿，支持孔板、涡街等流量装置及蒸汽、水、一般气体等补偿介质的补偿运算。

◆曲线显示模式可选择横向曲线或纵向曲线。

◆提供5组曲线组合，每组可自由选择通道、自由选择曲线颜色。

◆内置GB2312二级汉字字库（6500个汉字）。

◆功能强大的T6输入法，操作方便。支持汉字拼音输入，数字、英文、特殊符号、上下标等字符输入，采用国际标准编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题。

●通讯：

◆标准串行通讯接口：RS-485 和RS-232C；

◆标准Modbus-RTU 通讯协议。提供多种数据类型，如百分量、工程量、累积量等。除支持本公司的DataManagement数据管理软件外，还支持iFiX 、组态王、MCGS、力控等通用专业组态软件，无需专用驱动；

◆使用USB2.0接口转存和备份历史数据，最大支持2GB优盘。

◆支持FAT32文件系统，Windows可自动识别备份数据文件，无需格式转换。

◆可外接微型打印机，支持手动打印、定时自动打印，满足用户现场打印的需要；

主要技术指标：

一般规格：

●构造：

安装方式：嵌入式仪表板安装（垂直仪表盘），允许向后最大倾斜30度安装，左右水平。

仪表板厚度：2-26mm

外型尺寸：288（W）×288（H）×168（D）mm

重量：5Kg

●输入部份：

输入点数：8、16、24、32、40通道。

测量周期：1秒。

输入种类：

输入 类型 测量范围

电流 10mA 0.00~10.00mA

20mA 4.00~20.00mA

电压 20mV 0.00~20.00mV

100mV 0.00~100.00mV

5V 0.000~5.000V

10V 0.000~10.000V

电阻 350Ω 0.0~350.0Ω

热电阻 Cu50 -50.0~140.0℃

Cu53 -50.0~140.0℃

BA1 -100.0~600.0℃

BA2 -100.0~600.0℃

Pt100 -200.0~650.0℃

热电偶 B 500~1800

S 0~1600

K 0~1300

E 0~1000

J 0~1000

R 0~1600

N 0~1300

T 0~380

Wre5-26 0~1800

高温辐射计 F1 700~2000

F2 700~2000

频率 电压 0~10000HZ

●显示部份：

显示器：10.4英寸TFT彩色LCD（640×480点），（注）有些LCD显示器由于长时间显示或长时间不工作，会出现亮度变化。这是由于液晶特性所造成的，显示器并未损坏。

显示组：显示组数：5组。每组可设置的通道：8通道。

显示颜色：256色。

通道位号：5个汉字或10个字母（数字）。

通道单位：3个汉字或7个字母（数字）。

状态显示：显示画面名称，板卡状态，报警状态，USB设备标志，循环显示标志。

显示画面：测量数据显示（总览、数字显示、棒图显示、曲线显示），历史曲线显示，信息显示（报警信息、累积报表），功能画面（数据备份、打印）。

总览显示：显示所有的测量通道的数据和报警状态。

数字显示：更新率：2秒。

曲线显示：可以纵向、横向选择。

历史曲线：可再现内存中存储的数据，可放大1/2/4/8/16/32倍。

报警信息：总共记录显示187条记录。

●温压补偿功能（仅VX8100F）

测量装置：孔板，涡街（电流型），涡街（频率型）。

测量介质：蒸汽，水，一般气体。

蒸汽温度：0-600℃。

蒸汽夺0.1~22MPa

蒸汽状态：自动判断饱和蒸汽和过热蒸汽。

水温度：0-150℃。

水压力：0.6MPa、1.6MPa

气体压缩系数：空气、氧气、氮气可自动查询，一般气体可设置常数。

涡街系数：0.00000~999999

●存储功能：

外部存储：

媒体：优盘。

格式：FAT32。

方式：文件记录。

容量：最大2G。

外部存储：

媒体：闪存。

格式：二进制保存。

方式：连续记录。

容量：

记录间隔 存储时间

1秒  3天

2秒  6天

5秒  15天

10秒  30天

15秒  45天

30秒  90天

1分  180天

2分  360天

4分  720天

●报警功能：

设置数：每通道最多可设置4个报警。

报警种类：上上限报警、上限报警、下限报警、下下限报警。

延迟报警：可在参数设置中进行设置，所有报警使用同一设置。

设置范围：0~10秒。

显示：发生报警时，测量数据显示画面都有报警状态显示。

●关于时钟：

时钟：硬件时钟，掉电保持运行。

运行范围：2001年~2099年。

时钟精度：±10ppm（0~50℃），不包括打开电源时所导致的延迟误差（1秒以下）。

●电源部份：

额定电压：220VAC。

使用电源电压范围：85VAC~265VAC。

额定频率：50Hz。

启动电流：最大7.5A。

功耗：最大30W（包含选配功能）。

正常运行条件：

电源电压：220VAC。

电源频率：50HZ。

环境温度：0~50℃。

环境湿度：0%`85%（不结露）。

预热时间：接通电源后30分钟。

安装位置：室内。

附加规格：

●报警输出继电器（/A12，/A24）：

输出点数：从12、24点中选择。

●通信功能（/C2，/C3）

媒体：RS-232（/C2）或RS-485（/C3）

协议：Modbus-RTU（从机）协议

通信速率：1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600

●打印功能（/C4）

打印机：面板式微型打印机。

打印内容：实时数据、历史数据、累积报表。

打印方式：手工打印、定时打印。

●模拟输出（/T4，/T8）

信号类型：4-20mA

输出点数：从4，8点中选择。

输出方式：测量通道的变送输出。

最大负载：750Ω

●24VDC变送器电源输出（TP8）：

输出点数：8回路。

输出电压：24VDC。

额定输出电流：4~20MADC。

最大输出电流：65mAdc（过电流保护动作电流：约90mA）

●频率输入电源输出：

输出电压：12VDC，24VDC。

输出点数：与选配的频率输入数相同。

最大输出电流：30mADC

●USB接口（/U）：

USB接口规格：符合Rev2.0标准，主机功能。

接口数：1个（前面）

可连接的设备：USB存储器（优盘）。

●累积/报表功能（/L）：

累积点数：与输入通道数相同，每个输入通道均可累积。

累积范围：0~999999999

报表种类：时报、8小时班报、12小时班报、日报+月报。

报表长度：