依客思Jxe 系列防爆接线箱

安装使用说明书

乐清市依客思电气有限公司

Jxe系列防爆接线箱安装使用说明书

一、概述

Jxe 系列防爆接线箱防爆性能按IEC 60079-0：2011《爆炸性环境 第0部分：设备 通用要求》、IEC 60079-7：2006《爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 》、IEC 60079-31：2013《爆炸性气体环境.第31部分：“t”型外壳的防尘点火设备防护》的规定进行设计和制造，并经石油和化学工业电气产品防爆监督检验中心鉴定取得了防爆合格证书，防爆标志：Ex eⅡC T6 Gb  DIP A21 TA,T6，防护等级：IP66，防爆合格证号：xxxxxx。该产品广泛适用于石油、化工、煤制油、制药等工厂具有爆炸性气体和可燃性粉尘环境中。

二、结构特点

1. 该系列产品壳体为不锈钢，表面为本色，结构紧凑，操作方便。

2. 接线箱电缆进出口采用压紧螺母式橡胶密封结构，箱体与盖间设有防雨槽结构，箱体内外均设有接地螺栓，安全可靠。

3. 接线箱可制成钢管布线或电缆布线。

三、正常工作场所的环境条件

1. 海拔高度        不超过2000m；

2. 环境温度         -40℃~+60℃；

3. 相对湿度         不大于95% （在+25℃）；

4. 可使用在Ⅱ类爆炸性气体混合物的场所和Ⅲ类爆炸性粉尘环境。

四、主要技术参数

1. 额定电压：≤415VAC

2. 额定电流：≤125A

3. 防爆标志：Ex eⅡC T6 Gb  DIP A21 TA,T6  IP66

五、型号含义

Jx     e     —          /

进出线口数

接线端子数

增安型

接线箱

六、安装、使用注意事项

1、箱体内外都设有接地螺栓，安装时必须可靠接地。

2、安装现场不得超出本说明书关于使用场所的规定。

3、现场应遵守“断电源后开盖”原则。

4、根据引入电缆外径选择合适的密封圈内径尺寸，现场使用应拧紧压紧螺母，

防爆接线箱安装使用说明书

使电缆密封，不引入电缆的接口应进行封堵。

5、用户不得自行更换产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

6、产品的安装、使用和维护应同时遵守产品的使用说明书，IEC 60079-14:2007“爆炸性气体环境 第14部分：电气装置设计、选择和安装”、IEC 60079-17:2007“爆炸性气体环境 第17部分：电气设备检验和维护”的有关规定。

七、外形及安装尺寸

| 序 号 | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安装尺寸 A×B(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 220×220×142 | 250×170 |
| 2 | 300×220×142 | 330×170 |
| 3 | 360×220×142 | 390×170 |
| 4 | 360×300×142 | 390×250 |
| 5 | 380×300×210 | 330×222 |
| 6 | 380×380×210 | 410×322 |
| 7 | 420×220×142 | 450×170 |