YG500不锈钢圆筒式过滤器系统组成介绍

YG500不锈钢圆筒式过滤器系统组成介绍该系统由圆筒式过滤器、微孔滤膜和KY—III型微型空气压缩机组成。

供大专院校、科研单位、药厂、医院等作培养基、血液制品、药液的除菌或澄清过滤用。

YG-500不锈钢圆筒式过滤器

采用304不锈钢材料制成,是一种结构合理、外形美观的加压除菌过滤器。具有耐酸碱、表面光洁度高、易清洗、滤速快、久经耐用、使用方便等特点。可供大专院校、科研单位、药厂、医院等作培养基、血液制品、药液的除菌或澄清过滤用。

| 容 量 | 适配滤纸规 格 | 进气口 直 径 | 出液口 直 径 | 出液口与工作 台的垂直高度 | 总高 | 水流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500ml | Φ100mm | 6mm | 7.8mm | 14.5cm | 41cm | 0.7L/min |

KY-Ⅲ微型空气压缩机

是根据广大实验室的要求设计而成一种静音、无油，气压设定分四档：0.1MPa，0.2MPa，0.3MPa，0.4MPa；压缩空气经储气罐过滤，再经活性炭和脱脂棉净化，出气口输出的空气纯度较高，与各种需加压冲气的仪器设备配套使用。与我公司生产的圆筒式不锈钢过滤器配套使用，只要将压缩机的出气口用连接管与过滤器的进气口连接就行。