一：适用范围： 
1、温度组别：T1—T6

2、爆炸性气体混合物危险场所：1区 、2区

3、爆炸性气体混合物：ⅡA，ⅡB，ⅡC

4、海拔高度不超过2000米

5、25℃时，相对湿度95％以下

6、工作环境温度-20℃～+40℃之间

二：产品特点： 
1、 本系列产品为铸铝合金外壳，采用先进的高温一次压铸成型工艺，压铸产品表面光滑，外形美观大方，手感好，金属结构组织细密、无气泡、无砂眼，抗冲击性能好，产品外壳防爆性能耗，产品上有直接压制而成的永久性防爆标志。

2、 产品表面通过高速抛丸等系列处理后，采用先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑，塑层附着力强，防腐、抗氧化、日照性能明显提高。

3、 有转动式和直动式两种触头形式可供用户选择。

三：型号规格

型   号    动作行程（mm）  超行程（mm）  差程（mm）  操作力（kg） 
　　8077/1-20  ＜5（mm）     ＞4（mm）      ＜3（mm）   ≯61.8 
　　8077/1-11  ＜40°          ＞30°           ≤25°      ≯13.7

四、行程开关在下列条件下可靠工作:

1.海拔不超过2000m;6.无足以腐蚀金属，破坏绝缘的

2.运行环境温度一般为-20℃〜+40℃;气体和导电尘埃的环境中;

3.周围空气相对湿度不大于95%(+25℃);7.无滴水的场所;

4.在周围介质中含有IIA〜IIC类T1〜T6组爆炸性气体的场所;8.污染等级:3级;

5.在无显著摇动和冲击振动的地方;9.安装类别:II类。

五：使用与维护

1.开关在使用时，内外接地螺钉必须可靠接地，并旋紧各紧固螺钉。

2.使用前必须将压紧螺母旋紧，以保证开关的密封性。

3.在检修时，先切断前级电源后打开盖。

4.如发现密封圈老化应向制造厂家购买并及时更换，以免影响产品防爆性能。

报价单位：乐清市依客思电气有限公司

联系人：陈水果

电话：15888247765（同微信）