D971X

产品概述

本公司生产的衬氟电动蝶阀根据不同的介质有多种材料可选，耐腐蚀性强，适用于口径比较大的管路。连接是由两端的法兰对夹而成，方便拆卸维修。工作原理也是通过气动执行器90度的旋转来带动阀板的旋转以达到介质的流通与阻断。

衬氟电动蝶阀主要技术参数

电动衬氟蝶阀 蝶阀阀座与阀板是由全PTFE制作而成，既具有普通蝶阀的机械强度，又能发挥PTFE或PA的耐强化学介质特性。采用的是双段轴，上下分段的技术。不适用于有颗粒和温度偏高的工艺介质中。

有不锈钢阀体可选

适用化学介质

阀板上下中孔处，采用球型摩擦面设计，扭矩更小，密封性更好

法兰对夹孔连接适用多种标准

设计标准

阀门结构长度：ISO 5752—1988
阀门法兰连接：ISO 7005.2
阀门 检验：ISO/DIN 5208—1987
驱动装置连接： ISO/DIN 5211—1982

衬氟电动蝶阀执行器特点

电动执行器是回转型阀门电动装置，设计独特、体积轻巧、轻便宜人，免加油、免点检，防水防锈可任意角度安装。

体积仅相当于同类产品的35%左右，重量仅相当于同类产品的30%左右。

轴承和电气元件等关键零部件采用进口名牌产品，支架、联轴器、螺钉均采用不锈钢且执行器外壳为铝合金压铸可减少电磁干扰。

蜗轮输出轴一体化，避免了键联结的间隙，传动精度高。

通过AC1500V耐压检测，F级绝缘电机；双重限位、过热保护、过载保护装置。

采用单相电源、外接线路简单，也做380V及DC24V

智能控制模块高度集成于电动装置本体中，无须外接定位器等

普雷沃阀业（上海）有限公司经过多年现场应用经验，研发设计的产品满足当今流体处理工业的严格要求，通过创造最优质的产品价值、提供个性化服务以及按时交货的原则，我们赢得了非常好的信誉。我们的成功建立在完整的，全系列的控制阀门上。主要产品：气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、气动角座阀、气动隔膜阀、电磁阀等

2015年12月普雷沃阀业（上海）有限公司在安徽芜湖国家级高新技术产业开发区成立工厂，注册资本3000万，从事流体控制领域自控阀门的生产、研发、销售和服务为一体的高新技术企业；并整合上下游产业链，将全面涉及流体控制产业成套设备供应和系统技术服务。

上海上晋工控设备有限公司经过多年现场应用经验，研发设计的产品满足当今流体处理工业的严格要求，通过创造最优质的产品价值、提供个性化服务以及按时交货的原则，我们赢得了非常好的信誉。我们的成功建立在完整的，全系列的控制阀门上。主要产品：气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、气动角座阀、气动隔膜阀、电磁阀等。

上海上晋工控设备有限公司主要产品广泛用于各种领域：化工、饮料、酿造/酒、制药、食品处理、石油冶炼/油田、运输、超纯净水船用、纸浆/纸业、采矿、电力/脱硫、核电、灌溉、水/水处理、纺织、海水淡化、钢铁、HVAC。

D971X

衬氟电动蝶阀

对夹式衬氟电动蝶阀

法兰式衬氟电动蝶阀

防爆电动衬氟蝶阀

d971f46电动衬氟蝶阀

全衬氟电动蝶阀