产品概述 Q941X

塑料电动阀门

CPVC电动球阀

开关型UPVC电动球阀

调节型UPVC电动球阀

110开关型电动球阀

90开关型电动球阀

UPVC电动球阀概述

本公司生产的UPVC电动球阀根据不同的介质有多种材料可选，耐腐蚀性强，适用于口径比较大的管路。连接是由两端的法兰对夹而成，方便拆卸维修。工作原理也是通过气动执行器90度的旋转来带动阀球的旋转以达到介质的流通与阻断。

阀  体

公称通径：DN15-DN100

阀体材质：UPVC、PPH、CPVC、PVDF、PP

连接方式：双由令、法兰

压力等级：PN1.0MPa、PN1.6MPa

结构形式：直通、三通

阀内组件

阀座密封：PTFE

阀芯材质：UPVC、PPH、CPVC、PVDF、PP

阀杆材质：不锈钢410、304

设计制造标准

设计制造：API609  EN593

连接标准：ISO5752 API609 EN558-1

压力试验：ISO5208 API598

电动执行器

开关型：反馈信号：无源触点信号\4-20mA\电阻信号

调节型：输入信号4-20mA\0-10V\1-5V；反馈信号：4-20mA\0-10V\1-5V

电压：AC220V\380V\110V\24V、DC12V\24V等；特殊电压可定制

防爆等级：可选防爆型EXdIIBT4

UPVC电动球阀执行器特点

电动执行器是回转型阀门电动装置，设计独特、体积轻巧、轻便宜人，免加油、免点检，防水防锈可任意角度安装。

体积仅相当于同类产品的35%左右，重量仅相当于同类产品的30%左右。

轴承和电气元件等关键零部件采用进口名牌产品，支架、联轴器、螺钉均采用不锈钢且执行器外壳为铝合金压铸可减少电磁干扰。

蜗轮输出轴一体化，避免了键联结的间隙，传动精度高。

通过AC1500V耐压检测，F级绝缘电机；双重限位、过热保护、过载保护装置。

采用单相电源、外接线路简单，也做380V及DC24V

智能控制模块高度集成于电动装置本体中，无须外接定位器等

UPVC电动球阀执行器规格参数表

| 机型 项目 | PLV-05 | PLV-10 | PLV-25 | PLV-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出力矩 | 50N*M | 100N*M | 250N*M | 500N*M |
| 额定电流 | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.8A |
| 驱动电机 | 10W/E | 23W/E | 45W/E | 90W/E |
| 重量 | 2.3kg | 3.7kg | 7.9kg | 8.0kg |
| 电 源 | AC220/110V/380V,DC24V |
| 动作范围 | 0~90° |
| 动作时间 | 20秒 | 30 -60秒 |
| 保护装置 | 过热保护 |
| 环境温度 | -30°~60° |
| 绝缘电阻 | 100MΩ/DC500V |
| 耐 压 值 | AC1500V 1分钟 |
| 手动操作 | 附手柄操作 |
| 限 位 | 电气、机械二重限位 |
| 防 水 性 | IP67 |
| 安装角度 | 可任意角度安装 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 |
| 箱体材料 | 压铸铝合金 |
| 盖子材料 | 压铸铝合金 |
| 进线接口 | PF1/2”进线线锁 |

普雷沃阀业（上海）有限公司经过多年现场应用经验，研发设计的产品满足当今流体处理工业的严格要求，通过创造最优质的产品价值、提供个性化服务以及按时交货的原则，我们赢得了非常好的信誉。我们的成功建立在完整的，全系列的控制阀门上。主要产品：气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、气动角座阀、气动隔膜阀、电磁阀等

2015年12月普雷沃阀业（上海）有限公司在安徽芜湖国家级高新技术产业开发区成立工厂，注册资本3000万，从事流体控制领域自控阀门的生产、研发、销售和服务为一体的高新技术企业；并整合上下游产业链，将全面涉及流体控制产业成套设备供应和系统技术服务。

上海上晋工控设备有限公司经过多年现场应用经验，研发设计的产品满足当今流体处理工业的严格要求，通过创造最优质的产品价值、提供个性化服务以及按时交货的原则，我们赢得了非常好的信誉。我们的成功建立在完整的，全系列的控制阀门上。主要产品：气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、气动角座阀、气动隔膜阀、电磁阀等。