Q945X

电动三通球阀概述

电动球阀按结构方式分为L型、T型，其中T型有四4流向，L型有1种流向，能实现：换向、分流、合流、混流作用。配合电动执行器、气动执行器实现自动化控制。三通球阀阀座密封件有PTFE、PPL、合金，适于温度在180－380度范围工作。请货时请注明三通流向。

标准技术参数

阀  体

公称通径：DN15-DN300

阀体材质：WCB、304、316

连接方式：法兰式、螺纹

压力等级：PN1.6-4.0MPa

结构形式：浮动球芯三通T型、三通L型

阀内组件

阀座密封：PTFE：-30℃～180℃

PPL ：-30℃～250℃

硬密封：-30℃～450℃ 硬质合金：表面喷焊、氮化钨

阀芯材质：304、316、316；硬密封球芯表面采用喷焊、氮化钨

阀杆材质：304

适用介质：水、液体、气体、油类、粉体、蒸汽、酸碱腐蚀性介质。

性能

防火结构设计

ISO5211标准直接与执行器安装

球芯与阀体之间防静电装置

阀杆防爆出设计

允许压差：小于公称压1.6Mpa

泄漏量：零泄漏

回差：±2.5%

设计制造标准

设计制造：GB/T12238-2008

连接标准：JB/T 79.1-1994

结构长度：GB/T12221-2005

压力试验：GB/T13927-2008

电动三通球阀执行器特点

电动执行器是回转型阀门电动装置，设计独特、体积轻巧、轻便宜人，免加油、免点检，防水防锈可任意角度安装。

体积仅相当于同类产品的35%左右，重量仅相当于同类产品的30%左右。

轴承和电气元件等关键零部件采用进口名牌产品，支架、联轴器、螺钉均采用不锈钢且执行器外壳为铝合金压铸可减少电磁干扰。

蜗轮输出轴一体化，避免了键联结的间隙，传动精度高。

通过AC1500V耐压检测，F级绝缘电机；双重限位、过热保护、过载保护装置。

采用单相电源、外接线路简单，也做380V及DC24V

智能控制模块高度集成于电动装置本体中，无须外接定位器等

电动三通球阀执行器规格参数表

| 机型 项目 | PLV-05 | PLV-10 | PLV-25 | PLV-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出力矩 | 50N*M | 100N*M | 250N*M | 500N*M |
| 额定电流 | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.8A |
| 驱动电机 | 10W/E | 23W/E | 45W/E | 90W/E |
| 重量 | 2.3kg | 3.7kg | 7.9kg | 8.0kg |
| 电 源 | AC220/110V/380V,DC24V |
| 动作范围 | 0~90° |
| 动作时间 | 20秒 | 30 -60秒 |
| 保护装置 | 过热保护 |
| 环境温度 | -30°~60° |
| 绝缘电阻 | 100MΩ/DC500V |
| 耐 压 值 | AC1500V 1分钟 |
| 手动操作 | 附手柄操作 |
| 限 位 | 电气、机械二重限位 |
| 防 水 性 | IP67 |
| 安装角度 | 可任意角度安装 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 |
| 箱体材料 | 压铸铝合金 |
| 盖子材料 | 压铸铝合金 |
| 进线接口 | PF1/2”进线线锁 |

普雷沃阀业（上海）有限公司经过多年现场应用经验，研发设计的产品满足当今流体处理工业的严格要求，通过创造最优质的产品价值、提供个性化服务以及按时交货的原则，我们赢得了非常好的信誉。我们的成功建立在完整的，全系列的控制阀门上。主要产品：气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、气动角座阀、气动隔膜阀、电磁阀等

电动执行器

上海上晋工控设备有限公司（www.polovovalve.com）经过多年现场应用经验，研发设计的产品满足当今流体处理工业的严格要求，通过创造最优质的产品价值、提供个性化服务以及按时交货的原则，我们赢得了非常好的信誉。我们的成功建立在完整的，全系列的控制阀门上。主要产品：气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、气动角座阀、气动隔膜阀、电磁阀等。

上海上晋工控设备有限公司主要产品广泛用于各种领域：化工、饮料、酿造/酒、制药、食品处理、石油冶炼/油田、运输、超纯净水船用、纸浆/纸业、采矿、电力/脱硫、核电、灌溉、水/水处理、纺织、海水淡化、钢铁、HVAC。

Q945X

电动三通球阀开关方向

电动三通球阀不锈钢电动三通球阀

l型电动三通球阀

t型电动三通球阀

电动三通球阀原理

电动三通球阀厂家