## 球阀阀杆泄漏的原因及排除办法

球阀在使用过程中，经常会出现阀杆泄漏的情况，这就需要根据具体情况查找阀杆泄漏的原因，以便排除故障，保证球阀能够正常使用。如果是管道压力过高，超过球阀的使用压力范围而造成的球阀阀杆泄漏，则必需更换球阀，选择符合管道压力的球阀，保证管道及相关设备的正常运行。

球阀阀杆泄漏的其他原因及排除办法

1、填料压盖偏斜或未压紧

2、填料不足

3、填料失效

上述球阀阀杆泄漏的排除办法

1、重新均匀锁紧填料压盖

2、增加填料

3、更换新填料

特别提醒：球阀在安装电动执行器或气动执行器，要使球阀阀杆的长度满足执行器的长度需要。球阀阀杆太短，容易使阀杆从执行器连接部分脱落，导致球阀不动作。球阀阀杆过长，则容易使阀杆顶住执行器，造成扭矩增大，球阀开关不灵活；也会导致阀杆下推阀芯，使球阀球芯产生偏移，使球阀关闭不到位，形成泄漏。所以，球阀在安装时应注意以上事项，避免不必要的损失。