水切网式全自动固液分离机之比较

1，上海盾旗的是全自动机型，可无人值守，市场上的不是全自动的。

2，我们的滤网是特制的水切网滤网，水切角3度，过滤精度是0.47毫米，并且用的是三角形细丝（1.1X2mm)，开孔率高，过滤效果好，能比较彻底的把渣水分离，有效降低后期污水处理成本。   市场上的的是普通筛网，筛条比较粗，过滤精度差（0.75毫米），虽然也有点分离效果，但渣水分离不彻底，后期污水处理很麻烦。有实验效果图作证。

3，我们的机型有自动洗网功能，这就要在机器内部内置水箱，浮球开关，水泵，管道，扇形喷嘴及涡轮蜗杆传动装置，每台比普通机器要贵出8000多元，清洗的目的是保证筛网最好的过滤效果，同时减少污水对设备的腐蚀，延长使用寿命。市场上的的没有。

4，独特高效耐用的粪渣挤压结构，全管式滤网，透水顺畅，新式结构轴承加大寿命多三倍，滤网内侧和挤压螺旋镀硬铬工艺也加大寿命三倍（此工艺增加成本近3000元），市场上的的不是，可以实物对比。

5，户外型多功能不锈钢控制柜，比驻马店的普通控制柜强的太多了

实实在在

靠新技术，高品质赢得市场

上海盾旗过滤设备有限公司