自动式压力调节阀是利用介质自身能量实现自动调节的控制阀，可对压力、温度、流量、液位调节，能在无电、无气场所工作，达到简化设备，节约能源。应用于石油、石化、电力、冶金、食品、机械、楼宇建筑。对各种气体、液体及蒸汽减压、稳压（用于阀前或阀后）自动控制。

自动式压力调节阀尺寸图

一、自动式压力调节阀结构示意图

二、安装

  - 检查铭牌、实物是否与设计相吻合，整机零件是否缺损与松动。

  - 在安装前，应对管道进行清洗，阀门入口处要有足够的直管段，阀体与管道的法兰连接，要注意同轴度。

  - 安装场地应考虑到人员设备的安全，便于操作，又有利于拆装与维护。

  - 阀门应垂直倒立安装在水平管道上，介质流向必须按阀体箭头方向安装。

  - 由于该自力式压力调节阀是控制阀后型的，所以取压管必须取压于阀后管道！(将取压取头焊接于阀后管道上,再用导压管于执行器相连接)。

  - 安装示意图如下：

常温气体或液体的安装示意图（B型）

三、调试

（1）缓慢开启阀前截止阀。

（2）观察压力表，压力设定值是否在规格范围内，如在规格范围内，则调压阀即可工作。如有偏差，则通过调节手柄调整调节盘，调整时，注意观察压力表读数。

四、维护

（1）调压阀投入运行后，一般维护工作量很小，平时只要观察阀前压力是否符合工艺所需值要求即可。

五、型号编制说明

|  | Z | Z | Y | □ | — | □ | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | Z | Z | Y |  |  |  |  | 自力式压力调节阀 |
| 阀结构型式 | P |  |  |  | 单座 |
|  | M |  |  |  | 套筒 |
|  | N |  |  |  | 双座 |
| 公称压力（PN） | 16 |  | 1.6MPa |
|  | 25 |  | 2.5MPa |
|  | 40 |  | 4.0MPa |
| 整机作用方式 | B | 减压式（压闭式） |

例：ZZYP-40B表示自力式压力调节阀，单座阀，公称压力4.0MPa，减压式。