塔祈巴那公司污水沉淀池蜂窝斜管填料安装

这次的斜管填料安装，是对于污水处理沉淀池的安装，处理池本身不是很大，处理水量比较小，采用的是地面水槽式的池体，整体都在地面上，对于这样，我们就需要把斜管运送到池体上面去安装。现在已经安装完成，处理池也正常运行处理污水。

对于斜管填料，其它有着突出的特点，使行在污水处理行业中，利用斜管填料作沉淀池填料越来越多。对于水处理行业也越来越重要。

斜管填料的简单介绍：

斜管填料材质有聚丙烯及乙丙共聚二种。组装形式的六角蜂窝斜管填料和斜板填料两种形式。蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用广泛而且成为一项水处理装置。填料适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。斜管填料适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

蜂窝斜管产品特点：

1. 湿周大，水力半径小。

2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。

3. 当斜管填料管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2·时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质好。

4. 在取水口处采用斜管填料，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。

5. 采用斜管填料沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

6．斜管填料采用优质材料,孔径表面积大,不易老化,耐久性强,表面光滑,耐酸耐碱,轻质耐压,使用寿命长,组装方便,安装牢固。