东莞世丽纺织工地沉淀池直管填料安装

直管沉淀池，是用于水处理工艺中常见的一个处理步骤，大中小型水处理流程都会使用到。填料一步用直管或者斜管，直管和斜管焊接成型大体相似，都是呈现六角蜂窝型，但直管有一条条管状焊接，而斜管则由一片片焊接而成。

这一次的直管填料，我公司（绿烨环保）给客户的负责包括了材料，焊接与安装入池。现已经对整个沉淀池进入安装处理完成。

下面就介绍一下这次沉淀池填料的产品的一些知识。

蜂窝斜管填料用途：

蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

安装时需要注意的一些事项：

1、由于斜管填料比重为0.92略小于水，应用10mm的螺纹钢或圆钢拉筋固定在填料上方,防止其松动上浮，钢筋和角钢均采用环氧煤沥青防腐。

2、进水入的斜角板必须安装，否则极易造成斜管填料倾斜，甚至倒塌！

广州市绿烨环保设备有限公司