生物接触氧化工艺中填料的分类及特点

生物膜填料的种类及分类办法繁复，用于充填触摸氧化反响器的填料，依照载体的资料分类，大致可分为固定型填料、软性填料、半软性填料及复合填料等悬挂式填料和悬浮型填料。

- 固定式填料首要包含蜂窝状和波纹板状等硬性填料。

生物触摸氧化池较多选用固定填料，经生产运转数据标明：其一，反响池中有较高的生物浓度和生物活性，可有用去掉废水中的有机污染物质，对COD的去掉率可到达85%~90%；其二，体积负荷相关于活性污泥法进步，处理时刻短，可削减反响器容积；其三，与活性污泥法相对比，其动力效率进步30%摆布；其四，克服了活性污泥法中污泥胀大的缺陷，产泥量低一级。

可是因为固定式填料比外表积小、生物膜量少，且外表润滑，生物膜易掉落，致使这些填料在运用中常会遇到阻塞、结团、布气布水不均匀、充氧功能差等疑问。此外，上述填料均需装置在辅佐支架上，形成装置替换诸多不便，使工程出资和运转费用相对进步。

- 悬挂式填料包含软性、半软性及组合填料、弹性填料。

软性填料首要以软性纤维填料为代表。软性填料的根本构造是在一根基地绳索上系扎软性纤维束，在装置时需求固定在辅佐支架上，它克服了蜂窝填料的某些坏处。软性填料的空地可变性避免了阻塞景象；纤维丝的数量许多，然后具有无穷的理论比外表积,造价低价、加工方便。

半软性填料是由填料单片、塑料套管和基地绳三部分构成，一切构成部分均选用耐酸、耐碱、耐老化功能较好的为质料。半软性填料具有特别的构造和水力功能，孔隙率大（大于60%），流阻小，并且当水流经过填料层时可发生显着的湍流流态，进步水与生物膜的触摸效率，增大了去掉污染物的才能。该填料由必定的刚性和柔性，具有较强的从头布水、布气才能。具由传质效率高、节能、不易阻塞、耐腐蚀、耐老化等特色。

组合填料集中了软性填料及半软性填料的构造特色，填料单兀中心是一个尺度较小的半软性填料，周围衔接软化纤维束。这类填料大多是在基地环的构造和纤维束的数量上有所不同，首要有组合式双环填料和组合式多孔环填料等。

组合式双环填料，以塑料环作为骨架，中心是一个尺度对比小的半软性填料，外围衔接软化的纤维束，维纶丝紧绷在塑料环上。在污水中丝束涣散均匀，易挂膜、脱膜，对污水浓度变化适应性好。

组合式多孔环填料的塑料环片附近均匀安置了40个方孔，方孔有8束维纶醛化丝均布在附近，呈放射状。纤维束丝勾结8个方型孔，十分结实。

组合填料归纳了软性填料易挂膜，半软性填料不易缠结、阻塞的长处，克服了半软性填料难挂膜的缺陷，因此广泛运用与触摸氧化法处理各种废水。

- 悬浮型填料

悬浮型填料的开发是当前国内外针对填料的不足，由生物流化床技术引起而来的一个新的研究方向。这种填料密度接近于水，无需固定支架，在池中可随曝气拌和悬浮于水中并全池均匀流化，能耗较低，是一种很有发展前途的填料。

①多面空心球填料在球中部沿全部周长有一道加固环，环的上、下各有十二片球瓣，球瓣开孔成网片状或不开孔，沿基地轴呈放射状安置。

②内置式悬浮球填料由网格球形壳体与内置载体两部分构成。壳体由高分子聚合物注塑而成，球面呈网格状。

悬浮填料具有全立体构造，直接投进，无须固定的特色，运用在兼氧-好氧技术中不只可取得90%以上的COD去掉率，并且脱氮效果也极好，剩下污泥少，运用寿命长。因为其比外表积相对较大，因此可使微生物与有机底物有更多的触摸时机，使水体中的溶解氧散布更均匀，易挂膜，不阻塞。但需在池体中进、出水口处或是在距进、出水口必定距离处用绳网或不锈钢网自上而下挡住悬浮填料，以免阻塞进、出水口，防止填料丢失。