SBR池微孔曝气器的选择安装

SBR工艺常用的曝气设备是微孔曝气器。微孔曝气器也称多孔性扩散装置，采用多孔性材料如陶粒，粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘合剂，在高温下烧结成扩散板、扩散管及扩散罩的形式。他的主要性能特点是产生微小气泡，气、液接触面积大，氧利用率高；缺点是气压损失大，易堵塞。

按照安装的形式，微孔曝气器可以分为固定式和提升式两大类。固定式微孔曝气器主要有固定式平板型、固定式钟罩型及膜片式三种，其中固定式平板型、钟罩型微孔曝气器传氧效率均较高但易堵塞。国外首先开发的膜片式微孔曝气器，通过不断地改型应用于污水处理厂，不但动力效率高，应用效果好，而且不存在堵塞的问题。绿烨环保填料厂的优质膜片式曝气器采用ABS底座及优质微孔合成橡胶膜片，并用ABS箍固定。在合成橡胶的膜片上采用激光打出同心圆布置的圆形孔眼。曝气时空气通过底座上的通气孔进入膜片和底座之间，在压缩空气的作用下，膜片微微鼓起，孔眼张开，达到布气扩散的作用。停止供气压力消失后，膜片本身的弹性作用使孔眼自动闭合，由于水压的作用，膜片压实于底座上。曝气池中的混合液不可能倒流，也就不会堵塞膜片孔眼。膜片式微孔曝气器的充气效率可达3.4kg/(kW·h），氧的利用率为27％~38％。

提升式微孔曝气器是为了克服固定式微孔曝气器堵塞时清理困难而开发的，可在正常运行中，随时或定期地将曝气器从水中取出进行清洗。目前我厂生产的摇臂式微孔曝气器即为其中一种，主要由三部分组成，为了防止气孔堵塞，空气必须先经净化处理，才能通入微孔曝气器。