浅谈几种曝气器在污水处理中的应用

曝气器在污水处理中的使用

生物处理法根据参与作用的微生物的需氧情况，可分为好氧法和厌氧法两大类。一样情况，好氧法比较适用于较低浓度污水；而厌氧法较适用于处理污泥和较高浓度的污水。好氧生物处理法可分为活性污泥法和生物膜法两大类。活性污泥法是水体自净的人工强化方法，是一种依靠活性污泥工作主体的去除污水中有机物的方法。存在于活性污泥中的好氧微生物必须在有氧气存在的条件下才能起作用。在污水处理生化系统的曝气池中，充氧功效与好氧微生物生长量成正相关性。溶解氧的供给量要根据好氧微生物的数量、生理特性、基质性质及浓度来综合考虑。这样，活性污泥才能处在的降解有机物的状态。曝气池中溶解氧维持在3～4mg/l为宜，若供氧不足，活性污泥性能差，导致废水处理成效下降。为保证有充足的供氧，必须依靠一种设备来完成，例如曝气器。

绿烨环保设备公司是专业生产各种填料、曝气器、环保配件，已有十年的历史，生产销售各种新颖的污水处理填料及曝气系统。

曝气产品有曝气软管、刚玉曝气器（管）、膜片曝气器及橡胶管式曝气器、散流曝气器、动态曝气器、旋混式曝气器等。

各种曝气器曝气原理

曝气是使空气与水强烈接触的一种手段，其目的在于将空气中的氧溶解于水中，或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。换言之，它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。它还有其他一些重要作用，如混合和搅拌。空气中的氧通过曝气传递到水中，氧由气相向液相进行传质转移，这种传质扩散的理论。 双膜理论认为，在“气-水”界面上存在着气膜和液膜，气膜外和液膜外有空气和液体流动，属紊流状态；气膜和液膜间属层流状态，不存在对流，在一定条件下会出现气压梯度和浓度梯度。如果液膜中氧的浓度低于水中氧的饱和浓度，空气中的氧继续向内扩散透过液膜进入水体，因而液膜和气膜将成为氧传递的障。这就是双膜理论。显然，克服液膜障。有效的方法是快速变换“气-液”界面。曝气搅拌正是如此，具体的做法就是：减少气泡的大小，增加气泡的数量，提高液体的紊流程度，加大曝气器的安装深度，延长气泡与液体的接触时间。曝气设备正是基于这种做法而在污水处理中被广泛采用的。