格栅除污机的工作原理、特点和应用

污水处理一个重要步骤是通过机械处理，如格栅、沉淀或气浮，去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。这样才能进行后续处理工作。格栅除污机可广泛应用于城市污水处理、自来水厂取水口、雨水泵站、发电厂冷却水取水口等大流量的水处理场所.格栅除污机也是一种污水处理设备，并且除污效果也是比较理想的。所以我们要来一起认识一下这种设备，周边传动刮泥机主要从以下几个方面来看。

1、工作原理

我们会使用回转式格栅除污机，一般是为了用其进行拦截并清除流体中各种形状杂物，机械格栅有这样的功能主要是由于它具备一组独特的回转格栅链。通过电机减速器的驱动，设备上的耙齿链就会朝着逆水流的方向做回转运动。当耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向作用，使的每组耙齿之间都会产生一个相对自清的运动，这样的话绝大部分固体物质就会由于重力的关系而落下来。而剩余的那部分就会由清扫器的反向运动将其清扫干净。

2、性能特点

由于回转式格栅除污机是一种自动运行的设备，可见它的自动化程度比较高，从而它在分离效率、动力消耗、耐腐蚀性等方面有比较有优势。而且由于设备上安装了过载安全保护装置，所以就算没有人看管，它也能保证安全稳定的运行。另外， 根据不同用户的不同需求，可以对回转式格栅除污机的运行间隔进行任意的调节，实现周期性运转。除此之外，这种是还具有很多功能，使得其发生故障的几率大大的降低了，因此维修工作也变得简单了。

3、应用范围

主要是用在污水处理方面，比如自来水行业、电厂进水口等，同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备。可见其应用范围是非常广阔的。

4、技术参数和选型

(1)．设备和耙齿规格

设备规格按机宽尺寸分gsly300-3600型。机宽超过1800mm，则做成并联机。耙齿栅隙分为1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各种规格，选型由过水量、提升高度、固液分离总量和所分离物质的形状、颗粒大小来选择，同时选配不同的材质。

(2)．设备长短规格

可根据用户需要及使用实际情况任意加长。