回转式格栅除污机说明

使用范围：1、给排水工程泵站、进水口细格栅上的栅渣；2、纺织、印染、屠宰、制革造纸等工业废水的固液分离；3、制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。

主要特点：1、结构紧凑、电气控制简单，便于实现自动化；2、耐蚀性好、能耗省、噪音小；3、除污动作连续、排渣干净、分离效率高。

工作原理：

机械格栅设备是由尼龙或不锈钢制成的特殊形耙齿，按一定的排序装配在耙齿轴上形成封闭式耙齿链，其下部安装在进渠水体中。当传动系统带动链轮作均匀定向旋转时，整个耙齿链便自上而下的运动，并携带固体杂物从液体分离出来，流体则通过耙齿的栅隙流过去。整个工作状态连续进行。

由于耙齿的特殊结构形状，使耙齿携带杂物到达上端反向运动时前、后排耙齿之间产生相对自清运动，促使杂物依靠重力脱落，同时设备后面设置的一对胶版刷以保证每排耙齿运动到该位置时都能得到彻底的刷净作用。

1.本机起吊安装前应先检查各预埋钢板位置、尺寸设计要求，应保证：

A.格删两侧面与井顶部平台面垂直，其垂直允差不超过20mm。

B.格删井两侧面应平等，其平行度不超过20mm。

C.带锚脚的两面三刀预埋钢板应与格删井顶部平台平。

2.本机放入基础就位后，其安装角度应符合设计要求，保证本机的安装水平度小于1/1000mm，然后再拧紧地脚螺母。

3.在通电运行之前，先用手摇把插入电机尾部方榫内（手摇把为选购件），按安全罩上箭头所示方向用手摇动电机，应无其他影响运转的因素存在。

4.卸去安全罩放松涨紧的链轮，卸下减速机端链条，通电试运转，看减速机的转向是与安全罩上所示方向一致，严禁反转。

5.用涨紧链轮调节器整链条的松紧度，并用涨紧螺杆调整耙齿链的松紧度。

6.检查减速机的润滑油是否到油面线，不足时用N68号机械油加至油面线。

7.装好安全罩，接通电源空载运转，应无抖动、卡阻及异常噪声，空载试运转后，再投入负载运行。

GSLY系列回转式机械格栅除污机的特点：

该设备的优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好，在无人看管的情况下可保证连续稳定工作，设置了过载安全保护装置，在设备发生故障时，会产生声光报警并自动停机，可以避免设备超负荷工作。

本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；可以根据格栅前后液位差自动控制；并且有手动控制功能，以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。