曝气生物滤池处理市政污水工艺

- 主要技术内容

1，基本原理

- 预处理系统：包括格栅、污水提升泵、曝气沉砂池及初沉池等，污水经过处理后，靠自然水位差流入曝气生物滤池。

- 多级曝气生物滤池：各级曝气生物滤池和不同层面生物载体接触的废水水质不同，形成的微生物群体组成不尽相同，每个层面都生长着适合于流到该层废水水质的微生物菌群。

- 后处理系统：高效气浮代替了传统的二沉池，污泥直接排入污泥池贮存，经消化后，入带式压滤机或涡螺离心机处理，泥饼外运或作农肥。

2，技术关键

1）用多级曝气生物滤池代替普通生物池：曝气生物滤池采用强制曝气，供氧充足，曝气生物池的容积负荷可达2~10kgCOD/m3.d，单位容积的处理能力是普通生物滤池的10倍左右。曝气生物滤池添加的SNP填料比表面积高达500~900m2/m3，单位容积内可供生物附着生长的面积是普通滤池的十几倍。孔隙率高达92%~95%，惰性成分只占4%~8%的池容，有效空间更多。

2）投加不同滤料，使得单元填料中同时具有厌氧、缺氧和好氧区，有利于食物链的形成，并能在曝气条件下，同时具有脱氮、除磷和去除有机物的功能。

3）用气浮池代替传统水处理工艺中的沉淀池，可以大大提高曝气生物滤池老化和脱落的生物膜及悬浮物的去除率，可减少水力停留时间，减少构筑物占地面积，减少土建投资，气浮法同沉淀法相比占地面积仅为其1/8~1/2，池容积仅为1/8~1/4。排出的浮渣含水率大大降低，污泥体积仅为其1/10~1/2，便于污泥的进一步处理和处置，又节约了处理费用。

二、技术总结：

1、该技术核心是SNP填料为滤料的曝气生物滤池，经示范工程装置（规模4800m3/d）运行表明，在进水浓度COD为350~500mg/l，BOD为100-200mg/l，SS为130~200mg/l，PH为6.8~8.5，NH3-N为20~50mg/l，出水可达国家一级标准。

2、该技术与传统活性污泥法相比，具有建设投资省、占地面积少、管理方便、运行费用低、耐冲击负荷能力强、系统稳定性好等特点。

3、示范工程的主要运行参数为：工艺总停留时间2.5~3.0h，曝气生物滤池污泥浓度10~18kg/m3，填料填充率50%~70%，一级填料容积负荷10kgCOD/m3.d，水力停留时间50min，气水比6：1；二级填料容积负荷5kgCOD/m3.d，水力停留时间25min，气水比2：1。