回转式格栅除污机应用屠宰污水处理工程

屠宰污水处理工程是专业用于肉类屠宰场污水排放处理，屠宰厂污水来源于清洗冲刷、毛、油脂、血水等，整个污水含有大量的bod、cod和油脂等，需要将这些污水进行处理加工后才能进行排放，专业用于屠宰厂污水处理设备主要以微生物处理为基础。

适用范围

家禽：鸡、鸭、鹅、兔、肉鸽

家畜：牛、羊、猪

其它肉类加工屠宰场

处理工艺

格栅装置+油水分离池+水质调节池+厌氧、好氧池+污泥干化池

格栅装置：将污水中较大可见物质进行去除；

油水分离池：将含有大量动物油脂进行分离出来，以便后续设备更好的进行运转；

厌氧、好氧池：将水中的doc、boc、ss进行减少到最佳设计值，根据需求，还可以设置更精确处理的MBR膜反应器；

污泥干化池：将工程中产生的污泥进行干化处理；

回转式格栅除污机是一种自动运行的设备，可见它的自动化程度比较高，从而它在分离效率、动力消耗、耐腐蚀性等方面有比较有优势。而且由于设备上安装了过载安全保护装置，所以就算没有人看管，它也能保证安全稳定的运行。另外， 根据不同用户的不同需求，可以对回转式格栅除污机的运行间隔进行任意的调节，实现周期性运转。除此之外，这种是还具有很多功能，使得其发生故障的几率大大的降低了，因此维修工作也变得简单了。