悬浮填料-流化床填料的反应工艺

悬浮填料生物膜工艺又称移动床生物膜反应器，目的是在原有活性污泥处理系统的基础上提高负荷率、增加脱氮除磷的能力。经过多年的发展，悬浮填料生物膜处理工艺无论是理论研究还是在水处理领域的应用均取得了快速发展，成为当今水处理领域的热点。

工作原理

悬浮填料生物膜工艺是指在水处理构筑物中直接投加密度与水相近的轻质填料——流化床填料，利用附着生物量或者生物膜与活性污泥共同除污染。填料在池内能够停留于任何位置，曝气时随水流动或自由流化，这种现象又称为“移动的生物膜”。悬浮填料生物膜工艺本质上仍属于生物膜法，但是在运动特性、运行方式以及生物膜状况等方面具有独特的性质和特点。

悬浮填料工艺

悬浮填料是污水处理工艺的核心，在固定式填料和粒状硬质填料的基础上发展而来。固定式填料和硬质填料在水处理中均存在缺陷。悬浮填料的材质以聚乙烯、聚丙烯为主，适当添加辅助成分，密度一般控制为1.0g/cm3左右。也有采用多孔塑料材料或者聚氨酯泡沫材料。

由于填料碰撞和摩擦剧烈，微生物主要生长于填料的内侧。为防止填料流失，需要在出水端利用筛网或者做成楔形出水挡墙。目前，国内开发的部分种类的悬浮填料均由此演化而来。

悬浮填料的投加方式非常灵活，在池内几乎没有水头损失，无需反冲洗，维护简单，投配率根据所处理水的水质或工艺而定。投配率可以达到有效池容的70％；课题组开发的大粒径悬浮填料，投配率为50％。悬浮填料的有效比表面积是常规固定式填料的数倍，附着生物量大且微生物的活性高，因而能够在较短的时间内将污染物去除。