陶瓷鲍尔环填料的特点及应用

陶瓷鲍尔环主要以高铝低铁优质粘土、长石、石英及成型助剂、脱模剂等原料，采用适宜的生产工艺制备而成的一种硅酸铝质塔填料，产品颜色洁白，瓷质致密，耐温度高，急冷急热性能好。特别具有优异的耐化学腐蚀性能。

瓷质鲍尔环具有优良的耐酸碱化学腐蚀性能及高强度、耐高温等性能。其主要原理为：采用石英和以长石玻璃体和高岭土中氧化铝、二氧化硅烧结体为结构桥梁，借用了高岭土烧结体和石英晶体的高机械强度和耐高温特性，抗氧化、耐磨损、耐气流冲击、耐强酸碱化学腐蚀，烧结致密，极低的化学活性，使产品经久耐用。

绿烨环保陶瓷鲍尔环产品应用：

陶瓷鲍尔环具有优异的耐酸耐热性能，能耐各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀，可在各种高温场合使用，应用范围十分广泛，可用于化工、冶金、煤气、环保等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。

鲍尔环填料在反应塔中的妙用之处？是因为鲍尔环在环壁上开了许多窗孔，使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过，所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善，尤其是填料环内表面容易被液体润湿，使得内表面得以充分利用。因此同种材质、同样规格的鲍尔环填料，较之拉西环不但具有较大的通过能力和较低的压降，而且使塔的分离效率有所提高，操作弹性也有所增大。

陶瓷鲍尔环是在陶瓷拉西环的基础上开发的一种高径相等的开孔环型填料，每层窗孔有5个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开，一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右，使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过，改善了气液分布，充分利用了环的内表面。