机械格栅机在废水处理方面的应用

工作原理:

回转式机械格栅包括机架、驱动变速系统、传动导轮、支承轮以及绕其转动的封闭式回转牵引链，齿耙和栅条。在电机减速机的驱动下，回转牵引链由下往上作回转运动，当牵引链上的耙齿轴运转到栅条的迎水面时，耙齿即插入栅条缝隙中由下往上作清捞动作，将栅条上所截留的杂物刮落耙中。由于齿耙设计成双齿齿耙双齿间成一夹角，这样当一齿插入栅条缝隙中清捞时，另一齿则与其形成包围之势将固体杂物包围住，不让其脱漏，清除效率高且彻底。当齿耙运转到机器上部时，杂物靠自重自行脱落容器中或输送机上，把杂物送走。

同时在设计时考虑到：

1、杂物可能进入牵引链中，将牵引链卡死，故设计了封闭式牵引链。

2、水下轴组件采用不锈钢材料，配以尼龙轴承，免去了水下部件的日常维修。

特点与使用条件：

1、回转式机械格栅的栅条放置于耙齿牵引链的中间位置，改变了耙齿在清捞过程中的运动方向（与其它格栅相反），避免硬物带入底部将齿耙及牵引链卡死。

2、本设备采用回转式牵引链，其主要有链板、链销和滚子组成。运行时由机架上的导轨作导向，滚子在导轨上作滚动运动，免去了钢丝绳牵引式格栅除污机乱绳的烦恼。

3、本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔时间，实现周期性运转，可以根据栅前栅后液位差自动控制，并且有手动控制功能，方便检修。本设备还具有报警装置，在机器发生故障时，会产生声光报警。用户可根据不同的工作需要任意选用。

4、为避免冲击负荷对设备的破坏，在减速器输出轴轴端的链轮盘上设计安装了过载安全保护装置。

回转式机械格栅具有自动化程度高、清捞效果好、动力消耗少、无噪音、耐腐蚀性好等优点，在无人看管的情况下，可保证连续稳定工作，日常维护工作很少。可广泛应用于城市污水处理、自来水厂取水口、雨水泵站、发电厂冷却水取水口等大量的水处理场 。