立式搅拌罐搅拌设备

立式搅拌罐搅拌设备是一种使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。立式搅拌罐搅拌设备的基本组成：叶轮，搅拌轴，电机，配件(减速机，机架等)。搅拌器的分类主要是按叶轮形态分类的，如框式搅拌器，锚式搅拌器，螺旋桨式搅拌器，双层搅拌器，折叶式搅拌器，涡轮式搅拌器，推进 式搅拌器，开启涡轮式搅拌器等。

减速机搅拌器产品覆盖立式搅拌罐搅拌设备，蜗轮蜗杆减速机、RSKF四大系列减速机、二次包络减速机、丝杆升降机、回转减速机、搅拌器、搅拌装置、搅拌设备、浓密机、刮泥机减速机、脱硫搅拌器、污水搅拌器等机械产品。

立式搅拌罐搅拌设备的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现，立式搅拌罐搅拌设备在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求，确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度，然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。

立式搅拌罐搅拌设备具体步骤方法如下：

1.按照工艺条件、搅拌目的和要求，选择搅拌器型式，选择搅拌器型式时应充分掌握搅拌器的动力特性和搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态与各种搅拌目的的因果关系。

2.按照所确定的搅拌器型式及搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态，工艺对搅拌混合时间、沉降速度、分散度的控制要求，确定电动机功率、搅拌速度、搅拌器直径。

3.按照电动机功率、搅拌转速及工艺条件，从减速机选型表中选择确定减速机机型。如果按照实际工作扭矩来选择减速机，则实际工作扭矩应小于减速机许用扭矩。