如何解决MBBR流化床悬浮填料堆积问题

悬浮填料生物膜工艺是指在水处理构筑物中直接投加密度与水相近的轻质填料，利用附着生物量或者生物膜与活性污泥共同除污染。填料在池内能够停留于任何位置，曝气时随水流动或自由流化，这种现象又称为“移动的生物膜”。悬浮填料生物膜工艺本质上仍属于生物膜法，但是在运动特性、运行方式以及生物膜状况等方面具有独特的性质和特点。

mbbr悬浮填料堆积是一个常见的问题，受水流、气流的影响，在相对静止区域堆积是正常现象，解决这一难题的方法可以考虑如下：

1  尽量把底曝装置分散均匀，适当在角落和边缘地带增加曝气头、增加曝气量，这样就会减少有死角的区域。

2  适当增加MBBR填料的用量，在理论用量的基础上加上堆积部分的体积数量，使悬浮载体的总数达到理论值。

3 不建议在堆积区域加推进器。

如果MBBR反应器是长条形的，在水的推流状态下，悬浮填料容易堆积在出口位置，有什么比较好的解决方法吗？

长宽比或长径比越大越容易堆积，可适当进行分割减小比值，相对分散均匀，彻底解决很难

悬浮填料生物处理池的构筑物与曝气池相同，曝气方式以穿孔管曝气或微孔曝气为主，仅在出水端设置筛网或栅栏防止填料流失。池内一定范围内水、气、固之间混合充分：在曝气管的周围，水、气和悬浮填料呈现漩流状态，出气孔的上方的空气推动填料和水快速上升，并将上方的填料推向周围区域，随着填料体积的增多，部分填料被推向池底，参与第二轮循环。

广州市绿烨环保设备有限公司