悬浮填料工艺

悬浮填料是污水处理工艺的核心，在固定式填料和粒状硬质填料的基础上发展而来。固定式填料和硬质填料在水处理中均存在缺陷，新型轻质可自由移动的悬浮填料开发成功，揭开了一个新的水处理方向。悬浮填料的材质以聚乙烯、聚丙烯为主，适当添加辅助成分，密度一般控制为1.0g/cm3左右。也有采用多孔塑料材料或者聚氨酯泡沫材料。

由于填料碰撞和摩擦剧烈，微生物主要生长于填料的内侧。为防止填料流失，需要在出水端利用筛网或者做成楔形出水挡墙。目前，国内开发的部分种类的悬浮填料均由此演化而来。

悬浮填料的投加方式非常灵活，在池内几乎没有水头损失，无需反冲洗，维护简单，投配率根据所处理水的水质或工艺而定。以悬浮填料为例，最高投配率可以达到有效池容的70％；课题组开发的大粒径悬浮填料，最佳投配率为50％。

悬浮填料的有效比表面积是常规固定式填料的数倍，附着生物量大且微生物的活性高，因而能够在较短的时间内将污染物去除。

悬浮填料的挂膜速度较快。开发出的悬浮填料6天就可以全部挂膜，表面有一层薄薄的黄色生物膜。课题组试验表明，经过3～4周生物膜培养成熟。

广州市绿烨环保设备有限公司