HAWE哈威平衡阀

流量Qmax   100lpm

压力Pmax    450bar

LHK,LHDV和LHT平衡阀

平衡阀是一种压力阀，用于控制对双向执行元件回油侧的压力。它以其设定的压力保持回油的闭锁（设定压力约比最大负载压力的15%）只有当液压泵输入到进油侧，例如进入油缸并使回油侧产生足够压力，经克服平衡阀的设定压力。 
LHK型平衡阀适用于所有振动倾斜性较小的领域。

热烈庆祝我司获得哈威公司认可，续签德国哈威“HAWE”产品代理协议，(瑞典SUNFAB胜凡)为德国哈威收购品牌。欢迎新老客户联系洽谈业务！

例如；用于机床里的进给油缸；用于锻压设备中的冲击油缸；用于液压同步设备，在这种设备上，两个油缸有来自泵的两个大小相同的油流，需要产生同步动作或平行动作等。

平衡阀工作原理：

平衡阀在操纵执行元件时，迅速打开排油侧，这样就不会出现增压现象，可以有阻尼地转换到与负载相关的节流位置，执行元件起动时的跳动及与之相关移动部件的颤动，均在一开始就受到抑止或很快就消除。该动作状态是通过阀内部控制油路上与旁通单向阀有关的可调节流实现的。节流作用在一定的范围内有变化并可与具体的要求相匹配。

哈威平衡阀于作为一种副效应，当换向阀或方向滑阀处于中位与滑阀控制回路在平衡位置上产生泄漏时，可以防止油缸活塞在负载方向发生意外的不允许的位移。例如；提升及伸缩缸，旋转活塞杆和齿杆小齿轮一摆动油缸。

HAWE哈威液压有限公司成立于1949年，50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。是世界上纯液压产品开发、制造与销售的著名公司之一，拥有欧洲同行业中最为先进的加工与检测设备，并通过ISO9001质量认证。公司现有员工1000余名，在德国境内有4个生产厂，6家境外100%的控股公司,在德国设有多个销售代表处，并在全球有30多家销售代理，其中包括8家全资销售子公司。哈威产品阀体全钢结构，耐高压；结构紧凑，体积小巧；无泄漏，使用寿命长，广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。