哈威减压阀工作原理！！！

减压阀的作用是在较高的输入压力波动时，保持输出压力基本恒定。凡需以较高压力转换较低压力就需要用减压阀实现压力控制，并不影响初级回路中的较高压力。 
在此介绍的阀是一种直动式减压阀，与传统的滑阀式减压阀相比，CDK型二通减压阀是一种截止式结构，所以在关闭状态时绝无泄漏，而且具有过载平衡作用。反向流量约为最大流量的2倍。另一个优点是其安装孔的加工极为简便。 
DK型的又一特点在于其初装的压力开关，即其压力和开关同时由一调节元件控制。

## CDK螺旋插装式减压阀

### 二通型
旋入简单的螺纹孔(基型)
配管式或板式联接块

压力 
Pmaxp=500 bar
Pmaxa=450 bar
流量
Qmax=22 lpm

1,概述

减压阀在液压系统中的主要功能,是在执行机构侧很大程度上保持某一恒定压力(次级压力), 即使进口压力(初级压力)比较高和在变化.

与通常的滑阀式减压阀(需要附的泄漏油口)相比,CDK型阀是一种座阀式结构的二通阀,在关闭状态无泄漏,不用接泄油管

带联接块的型式;

.管式联接(带与不带限压阀)

.板式安装(带与不带限压阀)

.板式安装(带与不带限压阀)
包括直接管子联接的管接头

2,供货品种规格与主要技术参数