哈威液控单向阀现货特价！！！

热烈庆祝我司获得哈威公司认可，续签德国哈威“HAWE”产品代理协议，(瑞典SUNFAB胜凡)为德国哈威收购品牌。欢迎新老客户联系洽谈业务！

■ 针对压力高达 700 bar 的板式安装阀

■ 流量高达 400 l/min

■ 可电动控制

■ 带预卸荷平缓切换

应用领域：

■ 工业液压和行走机械

RH和DRH型液控单向阀
RH和DRH型液控单向阀属于截止阀类，用于关闭液控执行元件一个或两个油路的流通。该阀也可作为液控卸荷阀使用。RH和DRH型阀以一个油口或两个油口的预先卸荷来缓解执行元件高压或大流量时的卸荷冲击。 
DRH型阀不仅具有管式连接和板式连接，而且还可与缓冲和限压阀一起组合使用。因此，此种液控单向阀具有广泛的应用性。

HAWE哈威液压有限公司成立于1949年，50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。是世界上纯液压产品开发、制造与销售的著名公司之一，拥有欧洲同行业中最为先进的加工与检测设备，并通过ISO9001质量认证。公司现有员工1000余名，在德国境内有4个生产厂，6家境外100%的控股公司,在德国设有多个销售代表处，并在全球有30多家销售代理，其中包括8家全资销售子公司。哈威产品阀体全钢结构，耐高压；结构紧凑，体积小巧；无泄漏，使用寿命长，广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。

HRP 型液压控单向阀属于截止阀类并有六种规格的板式安装阀。 它用于在换向

阀泄漏时截止液压执行元件油路或作为液压操纵的放出阀或卸荷阀。 HRP 型阀

针对压力高和执行元件体积大的情况用于缓解卸荷冲击，同样可选装预卸荷结构。

控制滑板背面通过泄漏油口卸荷，回油接口“B” 的压力对该阀的功能基本无影响。

作为选用，可借助执行元件的负载压力通过板接式电磁阀来任意控制该截止阀。

特征及优点：