哈威多路阀现货特价

哈威多路阀主要特色、特点
1)哈威多路阀功能高度集中，省去系统中需要配置的其它控制阀件，如：溢流阀、减压阀、流量调节阀、等等
2）外观尺寸紧凑，能方便的安装到各个空间狭小的地方，节约设计、安装空间；
3）哈威多路阀为负载敏感型多路阀，系统流量不随负载变化而变化，流量恒定，执行元件速度平稳
4）压力高到420bar，相对其他组合式阀件优势较大。

哈威多路阀PSL和PSV系列介绍！

热烈庆祝我司获得哈威公司认可，续签德国哈威“HAWE”产品代理协议，(瑞典SUNFAB胜凡)为德国哈威收购品牌。欢迎新老客户联系洽谈业务！

HAWE哈威PSL和PSV系列比例多路换向阀分别适用定量泵系统和变量泵系统的液压执行元件的无级速度调节，调节机能与系统负载无关。多个执行元件可以同时且独立地进行工作。HAWE哈威PSL和PSV系列比例多路换向阀形式的阀主要应用于行走机械的液压系统中（例如：起重机械，钻机，工程机械等）。通过选择执行元件A，B口的各个不同的最大流量，以及选择使用各种不同的附加机能的阀（例如：卸荷），可以保证各个控制回路的最佳匹配。

最大压力Pmax＝400至420 bar
最大流量Qmax＝3至210 l/min。
工作压力Pmax=420 bar  
流量Qmax=120 L/min 
工作压力Pmax=420 bar 
最大流量Qmax=160(210) L/min

PSL和PSV型比例多路阀用于控制液压执行元件的运动方向的运动方向和运动速度(无级地,并且不取决于负载),为此,可使多个执行元件同时并相互独立地以不同的速度和压力工作,直到所有部分流量的总和达到泵的流量为止。
在样本中所介绍的比例多路换向阀是一种组合式阀,并由以下三种功能组件组成。

连接块
泵侧带压力油进口P和回油箱接口R,另外还有控制接口和测量接口LS,Z,M
选型
.按提供的压力油的种类,定量泵(开式回路),变量泵(闭式回路)或恒压系统.
.按照P口和R口的连接螺纹规格
.带或不带集成的控制供油
.带或不带限压阀
.带或不或泵的卸荷回路(安全回路)
.能够直接将规格5阀组装规格在规格3系列阀组上的转换板

哈威多路阀特征及优点：

不同控制机能和流量的产品

节能式关闭中心系统

紧凑且轻巧的结构

具有多种结构形式的模块化系统

哈威多路阀使用范围：

建筑机械和建材机械

矿山机械（包括 石油开采）

起重机械和升降机械

农业和林业机械