叠片盘式过滤器设备安装及特点介绍

一、叠片盘式过滤器机器的安装

1．1 地基：新型全自动过滤器占地远小于传统的砂滤器或其他机械过滤器，可以根据需

要靠边角布置。设备自重小，对地基无特殊的要求，仅需要保持水平即可，如果地基难以

达到水平要求，可以采用地脚对设备进行固定，设备在有坡度的基础上安装、侧装甚至倒

装均不影响其运行效果。小型系统可直接安装在管道上，大中型系统采用地脚连接，其高

度可根据现场情况进行调整。

1．2 连接：过滤器进出水管均采用标准法兰连接，小型系统采用螺纹连接。

1．3 反冲洗：过滤系统自动利用其他过滤单元的过滤后清水或外部提供的冲洗水进行反

冲洗。由于耗水量小，对设备出水量无明显的影响。

二、叠片盘式过滤器机器的特点

2．1 过滤系统的优点及特征

2．1．1 系统有稳定的过滤效率  本系统采用凹槽式的过滤片作为过滤器的核心元件，

均度达到国际一流标准。过滤针对不同种类的悬浮杂质包括有机杂质和无机杂质均有效。

2．1．2 系统采用模化块，节省占地   本系统的各个过滤单元芯和接口的可换性保证

了过滤器组合的多样性，用户可按需取舍、灵活多变，以保证达到你的使用的要求，系统

紧凑。

2．1．3 高效反冲洗节能节水 系统的反冲洗单元需要 7—20 秒内即可以完成，一般情

况下反冲洗消耗水量低于过滤水量的 0.5%， （50L-100L 单个过滤单元一次反洗耗水） ，对

于粘性杂质也可以达到高效冲洗，适用范围更广。

2．1．4 全自动控制连续出水  系统的过滤和反冲洗系统同时进行，系统自动维护产生

的压力损失和流量损失小。一个一个轮流反冲洗，其它正常工作。这样就保证了系统高的

工作效率。

2． 1． 5 精确过滤 可根据用水要求选择不同精度的过滤盘片， 有 5μ、 20μ、 50μ、 80μ、

100μ、120μ、150μ、200μ、300μ、400μ、500μ、600μ 等多种规格

2．2 机器的特点

2．2．1 外形美观  本产品采用经典的圆桶形状来设计，选材精良，结构紧凑，可以改

善贵公司的企业形象。

2．2．2 微电脑控制 内置的微电脑功能强大，使用 LED 指示，显示简洁。控制器的使

用可以大大的提高工厂的工作效率，减轻工人的劳动强度，同时也保证了过滤的效果。

2．2．3 冲洗和反冲洗自动控制 系统的主要的就是冲洗和反冲洗过程，现在这些过程

已经自动控制了， 所以我们的产品可以做到无人值守也可以自动的工作不需要人为的调整。